# ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	9

1. Общая часть	14

1.1 Положение СП Бахмутский  сельсовет  в системе расселения муниципального р-на Куюргазинский район Республики Башкортостан	14

1.2 Административно-территориальное деление	15

1.3 Историко-градостроительная справка	16

1.4 Геополитическая обстановка	18

1.5 Взаимосвязи с соседними муниципальными образованиями	21

2. Природные условия	22

2.1 Особенности географического положения	22

2.2 Климат	23

2.3 Рельеф	27

2.4 Земельные ресурсы, почвенный покров территории	27

2.5 Гидрография и гидрология	29

2.6 Биологическое разнообразие	31

3. Демография и трудовые ресурсы	31

4. Социально-экономическое положение	40

4.1 Уровень и качество жизни	40

4.2 Бюджет	41

4.3 Социальные процессы и явления	42

5. Экономический потенциал территории	43

5.1 Инвестиционная привлекательность территории	43

5.2 Промышленность	45

5.3 Сельское хозяйство	46

5.4 Непроизводственная сфера	46

5.5 Целевые программы федерального, регионального и муниципального значения	48

6. Комплексная оценка территории и её пространственная организация	48

6.1 Планировочная структура территории, природные элементы планировочного каркаса	48

6.2 Транспортный каркас территории	50

6.3 Каркас расселения	51

6.4 Функциональное зонирование	51

6.4.1 Жилые зоны	51

6.4.2 Общественно-деловые зоны	51

6.4.3 Производственные и коммунальные зоны	52

6.4.4 Зоны сельскохозяйственного назначения	52

6.4.5 Зоны транспорта	52

6.4.6 Зоны водного фонда	52

6.4.7 Зоны гослесфонда	52

6.5 Земельный фонд	53

6.6 Жилищный фонд	53

7. Планировочные ограничения	55

7.1 Ограничения по условиям охраны культурного наследия	55

7.2 Ограничения по условиям охраны природного комплекса	56

7.3 Подверженность территории воздействию ЧС природного и техногенного характера	58

7.3.1 Характеристика опасностей природного характера	63

7.3.2 Характеристика опасностей техногенного характера. Опасные производственные объекты	64

8. Охрана окружающей среды	65

8.1 Экологическая ситуация	65

8.1.1 Состояние воздушного бассейна	66

8.1.2 Состояние водных ресурсов. Водопотребление	67

8.1.3 Обращение с твердыми отходами	68

8.1.4 Состояние природных ландшафтов и охрана растительного и животного мира	69

9. Система обслуживания населения	70

9.1. Учреждения образования	70

9.1.1 Детское дошкольное образование	70

9.1.2 Общеобразовательные школы	71

9.1.3 Специальные учебные заведения и учреждения дополнительного образования	72

9.2 Учреждения здравоохранения и социального обеспечения	72

9.2.1 Амбулаторно-поликлиническое лечение	72

9.2.2 Учреждения социального обеспечения	72

9.3 Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения	72

9.4 Учреждения культуры и искусства	73

9.5 Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания	74

9.5.1 Предприятия торговли	74

9.5.2 Предприятия общественного питания, бытового обслуживания	75

9.6 Коммунальные объекты	76

10. Строительный комплекс	76

10.1 Производство строительных материалов	76

10.2 Подрядно-строительные организации	76

10.3 Жилищно-гражданское строительство	77

11. Инженерная инфраструктура	77

11.1 Водоснабжение и водоотведение	77

11.1.1 Водоснабжение	77

11.1.2 Зоны санитарной охраны	78

11.1.3 Водоотведение	78

11.2 Газоснабжение	78

11.3 Теплоснабжение	79

11.4 Энергоснабжение	81

11.5 Связь	81

12. Транспортный комплекс	81

12.1 Внешний транспорт	81

12.1.1 Водный транспорт	81

12.1.2 Автомобильный транспорт	82

12.1.3 Трубопроводный транспорт	83

12.2 Улично-дорожная сеть	83

12.2.1 Магистральные улицы и дороги	84

12.2.2 Нагрузки на улично-дорожную сеть	84

12.2.3 Искусственные сооружения	84

12.2.4 Организация транзитного движения	85

12.3 Транспорт сельского поселения	85

12.3.1 Автомобильный парк поселения	85

12.3.2 Общественный транспорт	85

12.3.3 Организация мест стоянки и долговременного хранения транспорта сельского поселения	85

13. Инженерная подготовка территории	86

13.1 Вертикальная планировка	87

13.2 Мероприятия по защите поселения от затопления	87

13.3 Мероприятия по благоустройству водоемов	87

14. Благоустройство	88

14.1 Искусственные покрытия	89

14.2 Озеленение территории	90

14.3 Благоустройство водотоков и водоёмов	91

14.4 Малые формы	91

14.5 Освещение	91

14.6 Мусороудаление и мусоропереработка	93

Введение

Генеральный план сельского поселения Бахмутский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан является документом, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Генеральный план разработан институтом ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ» по заказу Администрации Куюргазинского муниципального района Республики Башкортостан в соответствии с муниципальным контрактом №     от               г.

Основанием для разработки генерального плана послужили:

- положения статьи 9 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ (ред. от 30.11.2011);

- положения Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 06.12.2011);

- Устав СП Бахмутский сельсовет муниципального района Куюргазинский район;

- Устав муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан;

- Положения закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г.№131-ФЗ;

- Закона РБ № 341-з от 11.07.2006 "О регулировании градостроительной деятельности в Республике Башкортостан";

-   Постановления Правительства Республики Башкортостан № 153 от 13 мая 2008 года республиканские нормативы градостроительного проектирования "Градостроительство, Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан";

- техническое задание – приложение к муниципальному контракту.

Генеральный план – основной документ территориального планирования сельского поселения, нацеленный на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, обеспечения учёта интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В системе документов, составляющих законодательную базу национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», документам территориального планирования муниципальных образований отведена важная роль. В них на основе комплексного учёта всех сторон жизнедеятельности муниципальных образований происходит определение территорий, предназначенных под те или иные виды градостроительной деятельности – проживание, производство, рекреацию, сельское хозяйство.

В генеральном плане определены следующие сроки его реализации:

- исходный срок – 2013 г.;

- первая очередь генерального плана сельского поселения Бахмутский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан, на которую планируются первоочередные мероприятия до 2023 г.;

- расчётный срок генерального плана сельского поселения Бахмутский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан, на который рассчитаны все планируемые мероприятия генерального плана – 2033-2038 гг.;

- период градостроительного прогноза, следующий за расчётным сроком генерального плана сельского поселения Бахмутский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан, на который определяются основные направления стратегии градостроительного развития поселения – 2038-2043 гг.

Целью генерального плана является разработка комплекса мероприятий для сбалансирования развития сельского поселения и его устойчивого развития как единой градостроительной системы.

Задачи разработки генерального плана:

- проанализировать существующее положение территории;

- выявить сильные и слабые стороны территории как единой градостроительной системы;

- разработать прогноз развития территории;

- разработать рекомендации и предложения по улучшению среды жизнедеятельности.

В основу разработки проекта генерального плана положен основной методологический принцип рассмотрения территории как совокупности четырёх систем – пространственной, социальной, экологической, экономической.

Показатели развития хозяйства, заложенные в проекте, частично являются самостоятельной разработкой проекта, а частично обобщают прогнозы, предложения и намерения органов государственной власти Республики Башкортостан, различных структурных подразделений Администрации Куюргазинского района, иных организаций.

Проектные решения генерального плана сельского поселения Бахмутский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан являются основанием для разработки документации по планировке территории поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки. Проектные решения генерального плана сельского поселения Бахмутский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан на период градостроительного прогноза являются основанием для размещения

объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также производственных зон.

Проект генерального плана состоит из основного раздела – «Градостроительные решения». Пояснительная записка к проекту состоит 2-х томов Материалов по обоснованию проекта (Том 1 – «Современное состояние территории. Комплексный анализ проблем и направлений развития», Том 2 – «Прогноз развития территории. Предложения по территориальному планированию») и «Положения о территориальном планировании».

Авторский коллектив проекта:

Авторский коллектив проекта:

Ханзярова Г.А. – главный архитектор проекта;

Авдошина Е.В.– начальник архитектурно-планировочного отдела, главный инженер проекта;

Салмин В.С. - начальник отдела по водоснабжению, канализации и санитарной очистке;

Костомясова О.А. – начальник отдела ЭС, экономика;

Байчик П.М. – ведущий инженер, инженер - картограф;

Кузина А.А. –  тех. архитектор, архитектор I категории;

Касимова М.А. - тех. архитектор, архитектор II категории;

Ерофеев Ю. В.– тех. архитектор, архитектор II категории;

Храмова Е.О – инженер-картограф, ГИС-специалист;

Доронин Н.С.  – инженер-картограф, ГИС-специалист;

Лукин А.С. – инженер I категории, инженерная подготовка и транспорт;

Васенкова Т.А. – инженер-эколог, природообустройство территории;

Сапаева В.В. – специалист I категории, экономист градостроительства.

Графические материалы схемы разработаны с использованием САПР «AutoCAD». Проведение вспомогательных операций с графическими материалами осуществлялось с использованием ГИС «MapInfo», графических редакторов «Corel Draw», «Photoshop».

Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводилась с использованием пакетов программ «Microsoft Office Small Business-2003», «Open Office.org. Professional. 2.0.1».

При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ».

# Список принятых сокращений:

ДДУ		детское дошкольное учреждение

ДОУ		детское образовательное учреждение

МДОУ		муниципальное дошкольное образовательное учреждение

МОУ		муниципальное образовательное учреждение

МР		муниципальный район

ООШ 		общая общеобразовательная школа

СДК		сельский дом культуры

СОШ 		средняя общеобразовательная школа

СП		сельское поселение

СТП		схема территориального планирования

ФАП		фельдшерский пункт

# 1. Общая часть

## 1.1 Положение СП Бахмутский сельсовет в системе расселения муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан

Куюргазинский район расположен на юге Республики Башкортостан. Он граничит с Федоровским, Мелеузовским и Кугарчинским районами республики и Оренбургской областью. Общая протяженность границ составляет 467,13 километра, площадь территории – 2235 кв. км. Административный центр – село Ермолаево – находится от города Уфы на расстоянии 243 км. Связь со столицей осуществляется по автомобильной дороге Уфа – Оренбург федерального значения.

Сельское поселение Бахмутский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан расположено в юго-восточной части  муниципального  района Куюргазинский район Республики Башкортостан, с. Бахмут находится в северо-западной  части сельского поселения. Площадь территории 14 980 га.

СП Бахмутский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан граничит  на  севере с СП Ленинский сельсовет, на  востоке  и  юго-востоке с Кривле-Илюшкинским  сельсоветом, на юге  с СП Отраднинским сельсоветом и Оренбургской областью, на западе  с Ермолаевским сельсоветом. Центром муниципального образования является с.Бахмут.

Куюргазинский район расположен в центре Западного равнинно-платформенного Башкортостана. Его территория занимает часть обширного Камско-Бельского понижения, пересекающего Южное Приуралье в центральной части с юго-востока на северо-запад, и имеет равнинный полого-увалистый и холмисто-увалистый рельеф. Наблюдается общий уклон местности в северо-восточном направлении, в сторону реки Белой, которая приурочена к осевой зоне Камско-Бельского понижения.

Преобладающие высоты на территории сельского поселения Бахмутский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан колеблются от 10 до 300 м.

Одним из определяющих фактов для градостроительного развития СП Бахмутский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан  является его  отдаленное  расстояние от центра муниципального района Куюргазинский район – с.Ермолаево – 12 км. и от железнодорожной станции в г.Кумертау  – 12 км. ,  и возникающие в рамках этой групповой системы населённых мест планировочные связи.

с. Бахмут необходимо рассматривать учитывая тесные связи с с. Ермолаево , так как многие социальные, культурные и другие объекты находятся в районном центре, которыми активно пользуется население СП Бахмутский сельсовет. В последнее время имеет место и обратная связь.

## 1.2 Административно-территориальное деление

-16 сентября 2003 года Государственной Думой был принят Федеральный закон  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

24 сентября 2003 года Федеральный закон № 131-ФЗ одобрен Советом Федерации.

- Закон Республики Башкортостан от 18 марта 2005 года № 162-з "О местном самоуправлении в Республике Башкортостан";

Законом Республики Башкортостан от 20 апреля 2005 года № 178-з «Об административно-территориальном устройстве Республики Башкортостан» определены принципы и порядок изменения административно-территориального устройства Республики Башкортостан, виды, порядок регистрации, учета административно-территориальных единиц и населенных пунктов республики и иные вопросы административно-территориального устройства Республики Башкортостан.

С 28.06.2005 года  был создан Бахмутский сельсовет муниципального района Куюргазинский  район Республики Башкортостан - исполнительно-распорядительный орган сельского поселения.

Со дня вступления в силу данного закона, т. е с августа 2005 года, территории, находящиеся в границах городского либо сельских поселений, считаются преобразованными новыми административно-территориальными единицами и наделяются статусом поселений. Наименования поселений установлены согласно приложению к настоящему  Закону.

Административным центром СП Бахмутский сельсовет муниципального района Куюргазинский  район Республики Башкортостан является с. Бахмут. В состав СП Бахмутский сельсовет входят 6 населённых пунктов (таблица 1.2.1).

Таблица 1.2.1

Перечень населённых пунктов СП Бахмутский сельсовет с численностью населения и хозяйств на 01.01.2013г.

| Наименование сельского поселения | Перечень сельских населённых пунктов | Количество дворов | Численность постоянного населения, человек |
| --- | --- | --- | --- |
| Населённый пункт-центр поселения |  |  | Всего | В том числе |
|  |  |  |  | Зарегистрировано по месту жительства | Проживают 1 год и более |
| СП Бахмутский сельсовет, с. Бахмут | с.Бахмут | 300 | 674 | 674 | 674 |
|  | д.Горный Ключ | 117 | 131 | 131 | 131 |
|  | д.Красный Восток | 42 | 65 | 65 | 65 |
|  | С.Ямансарово | 130 | 239 | 239 | 239 |
|  | с.Покровка | 173 | 173 | 173 | 173 |
|  | Х.Янги-Аул | 6 | 18 | 18 | 18 |
| ИТОГО | 6 н.п. | 768 | 1300 | 1300 | 1300 |

## 1.3 Историко-градостроительная справка

Куюргазинский район был образован в 1931 году. Административным центром района является село Ермолаево.

Археологические, этнологические, антропологические и другие источники свидетельствуют о том, что на куюргазинской земле издревле жили вотчинники-башкиры древних кыпсакских, бурзянских и тамьянских родов. Население в основном занималось традиционным кочевым, полукочевым скотоводством, отношения строились по родоплеменным законам, как и у многих других соплеменников. Не последнее место в хозяйстве предков куюргазинцев занимали бортничество, охота, рыбный промысел. Искусно и практично изготавливали домашнюю утварь, орудия и средства труда, многоцелевую одежду, оружие. До 16 века земледелие, как отрасль хозяйствования, было в начальной стадии.

К 13 веку родовой строй у башкир начинает разлагаться, возникает частная собственность, имущественное неравенство, народные собрания начинают терять свое назначение. Зарождаются феодальные отношения, проникает ислам. Кыпсяки-куюргазинцы, также, как племена Бурзян, Юрматы, населявшие южную часть Южного Урала, были в числе первых, кто соприкоснулся с монголо-татарами. В течение 14-15 веков Золотая Орда распадается на ханства, Ногайскую орду. В составе Ногайской дороги, самой большой, оказались земли, заселенные народами нашего края. Рядовые башкиры платили ясак, несли другие повинности в пользу нагайских мурз.

Изгнав нагайских мурз, башкирские посольства побывали в столице государства — в Москве. С 1557 года, с момента официального присоединения Башкирии к Русскому государству, однородное в национальном отношении население района, как и всего Башкортостана, начинает соседствовать с другими народами из числа припущенников. Этнически припущенников представляли татары, русские, чуваши, мордва, мишари, марийцы. Поэтому в Куюргазинском районе имеется ряд сел, деревень с преобладающим населением ряда перечисленных народов.

Население района участвовало во многих исторических событиях, происходивших в стране. Они связаны были, прежде всего, с политикой царского правительства по отношению к коренному населению края, его земельным богатствам. События развивались в форме роптаний, бунтов, неповиновений, отдельных выступлений, восстаний. Так, в 1662 году началось массовое народное движение, основной причиной которого явилось содействие царского правительства калмыцким феодалам в захвате кочевий, куда входили земли нашего региона.

Крестьянская война под предводительством яицкого казака Емельяна Пугачева стала кульминацией башкирских восстаний XVIII века, где башкиры, наряду с русскими, были основными участниками в борьбе за свободу.

Кинзя Арсланов (в 1770 году основал деревню на территории района, название которой произошло от его имени — Кинзино, позже Кинзебызово) являлся одной из ключевых фигур восстания, идеологом и организатором башкирского национально-освободительного движения. Перейдя на сторону Пугачева, одним из первых среди башкирских старшин, он был его верным соратником и до конца прошел с ним боевой путь.

Участие народов Башкортостана в Отечественной войне 1812 года общеизвестно. Каждый кантон или же уезд отправил на войну от одого до трех конных полков. В 45 таких соединениях, сформированных в крае, безусловно, были и предки куюргазинцев.

В 19 веке население края, в том числе и нашего уголка, занималось различными формами производства. Основными отраслями хозяйства стали земледелие и животноводство.

История о происхождении Бахмутского сельсовета :

Село Бахмут.

Оно имеет вековую историю, образовалось 145 лет назад. В 60-80 годах прошлого века бахмутский земельный участок принадлежал богатому землевладельцу Ицкевичу. Тот в 1887 году продал этот участок площадью в 10 тысяч десятин украинцам-переселенцам. Между местным помещиком Шоттом Л. И. и вчерашним соседом-землевладельцем произошел раздор из-за границы землевладений.

А вот как происходило освоение земель. Ходоком по подыскиванию земельного участка дляпереселенцев с Украины был некто Туник. В то время на Украине земли не хватало. Она находилась в руках помещиков. Туник был безземельным. Проехав весь Урал и не найдя подходящего места для переселения, он случайно оказался в этих краях. Ему и его односельчанам понравились местные приволья. Упоминавшийся выше земельный участок и был куплен ими через банк под долгосрочный кредит. К тому времени здесь уже проживали десять семей. К ним присоединились другие. Хутор наименовали Бахмутом по названию Бахмутовского уезда на Украине, выходцем из которого был Туник. В 1900 г. появились переселенцы из Тамбовской и Орловской губернии. Большинство их носило фамилии Хохловых, Варнавских, Селищевых. В то время в Бахмуте насчитывалось около 40 дворов. Крестьяне эти были зажиточными. Орловы, к примеру, приоюрели 1060 десятин земли. Участки покупали у башкир и помещика Шот-та за наличный расчет.

Деревня росла, и в 1970 году уже имела около 70 дворов. Семьи были большие, по 10-15 человек в каждой. В последствии многие бросили эти места, уехали в Западную Сибирь в поисках лучшей доли, поскольку хорошая жизнь удавалась не всем. Бахмутовцы не имели своего леса и потому, случалось, занимались воровством древесины в помещичьих владениях. За кражу крестьян строго наказывали, даже убивали на месте за порубки леса.

Жители деревни занимались земледелием, возделывание в основном пшеницу. Бедные вынуждены были работать по найму у зажиточных, таких как Фома Иванилов и Федор Варнавский. Мужчины зарабатывали по 50-75 копеек, женщинам плотили и того меньше – 20-30 копеек.

Жили в избах, которые топились по черному. Спали на нарах, на полу, использую солому вместо постелей.

Деревня Янги - Аул.

Деревня образовалась в 1928 году. Во время коллективизации эти земли заселяли жители из деревни Назаркино. В 1929 году здесь насчитывалось около 40 дворов, где жили и середняки и бедняки. В 1930 году был образован колхоз имени Пугачева, крестьяне которого занимались земледелием, пчеловодством и скотоводством. Помещения строили из самана.

В 1951 году колхоз имени Пугачева соединили с колхозом имени Калинина, где был председателем Тормышев П. П. В деревне имелись своя начальная школа, своя мельница.

В настоящее время в деревне проживает около трех десятков человек.

Деревня Горный ключ.

Деревня Назаркино принадлежала к тюбе Мушулы Каракузяк ( имя родоначальника, побывавшего у царя Ивана IV) Бушман-Кипчакской волости. Жители-припущенники Бурзянской волости Особого уделка. До начала прошлого века они – вотчинники. Их земли и сами они принадлежали семиродной волости. Затем эти земли были признаны принадлежащими Бурзянской волости.

V ревизия показала эту деревню с 17 дворами и 91 жителем. Через 64 года в ней был 41 двор и 198 человек. Первая советская перипись нашла в д. Назаркино 97 дворов и 415 человек.

В первой половине прошлого столетия она входила в юрту № 28 9-го кантона, затем- в состав Аксаринского сельского общества. В 1919-1935 гг. деревня входила в состав Мурапталовской волости | Стерлитамакского кантона.

Первопоселенец Назар Касаев, его дед Кейкеч, прадед Ямаш. Известны имена сыновей основателя деревни далекого родственника Кинзи Арсланова, Это Туйгильды, 1795 года, и Янсуяр (1756-1842 гг.) Назаровы. По родословной у него были еще два сына – Кайгул, Байсуяр.

В 1842 г. на 231 человек было засеяно 880 пудов ярового хлеба. В 1958 году деревня переезжает на новое место не далеко от старого и называется Горный ключ по источнику воды находящегося рядом.

Деревня Покровка.

По воспоминаниям сторожил образовалась она в 1927 году. Сюда приезжали люди из соседних населенных пунктов, где не хватало земли. В том числе из Старой Отрады, находится сегодня на территории ассоциации крестьянских хозяйств « Дружба».

В этих местах имелись свободные земли. Здесь и селились люди. В 1927 году провели первую посевную. Результаты работы крестьяне раньше подводили обычно в октябре, на Покров день. Не мудрствуя лукаво, так и решили назвать свое поселение – Покровка.

Люди селились, обживали новые места, сроили новую жизнь. Как обычно, происходило имущественное расслоение. Одни становились зажиточными, другие ходили в бедняках. По-разному встретили и приход коллективизации. Тех кто не хотел вступать в колхоз или непочтительно отзывались об этом, выселяли в дальние края. Кто-то сгинул там навсегда, кому-то удалось вернуться после отбытия срока наказания.

Покровские крестьяне занимались в основном земледелием и скотоводством, объединившись в товарищество по две-три земли- так было легче. До образования колхоза все работы, понятно, выполнялись вручную. Даже зерно провеивали на ветру. Одежду носили свою, домотканую, на ногах лапти.

Позже начала появляться сельскохозяйственная техника, маломощные трактора в том числе. Мирное течение жизни нарушила война. Покровку и ее жителей постигла участь всего народа. Мужчины ушли на фронт, дома остались дети, женщины да старики. На их плечи и легли все заботы.

Созданный здесь колхоз назывался « Красный Октябрь». Первым его председателем был Зенкин Семен Тимофеевич. В 1953 году хозяйство укрупнилось за счет присоединения к нему сельхозартелей « Красный Октябрь» и « Новый ПУТЬ». Председателем стала Сычева Надежда Никитична. Двумя годами позже д. Покровка вошла в колхоз имени Калинина.

Деревня Красный Восток.

Эта деревня возникла на карте в результате переселения сюда людей из населенных пунктов Старая Уралка и Кривля.А мигрировали они по округе в поисках свободных мест, где можно развернуть свое хозяйство.Первыми появились переселенцы Федор Иванов и Петр Егоров. Просыпаясь утром люди видели красное солнце. Так появилось название деревни.К началу 1991 года в

ней насчитывалось 77 жителей. Это в основном чуваши. Переселенцы строили жилье, обрабатывали землю, вступая постепенно в тесные связаи с кочевыми племенами башкир.Так происходило смешание различных культур и народностей. Со временем эти контакты становились более тесными. В ассоциации им. Калинина много славных тружеников , имена которых произносятся здесь с уважением. Это- Осипов Василий Иванович, 1920 года рождения , работая председателем колхоза им.Калинина в 1952-1972 годах, сделалмного для улучшения жизни людей этого хозяйства.Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Знак Почета, тремя орденами Отечественной войны и тремя орденами Красной Звезды.

## 1.4 Геополитическая обстановка

На геополитическую обстановку СП Бахмутский сельсовет  влияет его  географическое и стратегическое положение.

Экономико-географическое положение СП Бахмутский сельсовет — в первую очередь, его положение по отношению к другим поселениям Куюргазинского района и Республики Башкортостан, экономическим центрам, ресурсным базам и удобство осуществления транспортных связей с ними — наряду с природными условиями и ресурсами, населением, накоплениями прошлого труда, является важнейшим фактором развития /или стагнации/ данной территории, то есть ее основным не материальным ресурсом. Экономико-географическое положение определяет темпы и масштабы развития территории, а также, в значительной мере, отраслевую направленность ее хозяйства в части тех отраслей, которые в той или иной мере участвуют в составе региональных или более широких хозяйственных связей.

Одно из главнейших условий развития территории СП Бахмутский сельсовет, ее основной нематериальный актив – благоприятное экономико-географическое положение. Оно оказывает факторное влияние на темпы и масштабы развития территории, а также, в значительной мере, отраслевую направленность ее хозяйства в части тех отраслей, которые в той или иной мере участвуют в региональных или более широких хозяйственных связях.

Выгоды экономико-географического положения района определяются:

- расположением в 12 км. от административного, экономического и культурного центра Куюргазинского района, с.Ермолаево;

- расположением в 245 км. от административного, экономического и культурного центра Республики Башкортостан -  г. Уфа;

- удобными сложившимися связями с другими поселениями района и транспортными выходами на внешние направления в субъекты РФ;

- расположением  к железнодорожной сети на расстоянии 12 км от станции в г.Кумертау.

Приведенные характеристики экономико-географического положения СП Бахмутский сельсовет позволяют оценить его, в основном, как благоприятное для последующего развития в нем отраслей экономики, ориентированных на внешние связи по сырью и продукции, а также для развития местного агропромышленного комплекса и промышленности.

В характере расселения населения имеются существенные различия от места к месту. Ландшафтные особенности территории объясняют преобладание населенных пунктов в приводораздельных частях и наиболее крупных — в долине р. Сантлыюрт , р.Багурла , р.Куяныш и р.Белая. Существенны территориальные различия в плотности населения, которая колеблется от 170 до 660 чел., южная и северная часть территории поселения заселены гораздо плотнее, чем центральная часть поселения.

Таким образом, структура расселения на территории поседения была основана на схожести условий земледельческого освоения, и может быть определена как линейно-кустовая (групповая).

В почвенном покрове преобладают грунты глинистые, на небольших участках щебеночно-суглинистые и щебеночно-супесчаные, в долинах рек иловато-глинистые. Большая часть территории СП Бахмутский сельсовет  пригодна и используется для производства разнообразной сельскохозяйственной продукции, прежде всего для потребительского рынка Куюргазинского района .

Современный производственный потенциал СП Бахмутский сельсовет  имеет вековые корни, базируется на пласте традиционной промышленной и агропромышленной специализации в составе народнохозяйственного комплекса Куюргазинского района.

Производственный комплекс поселения сложившийся в соответствии с советской моделью хозяйствования, претерпел за годы реформирования существенные структурные изменения.

Прежде всего, кардинальные изменения произошли в сфере собственности на средства производства: роль государственного сектора резко снизилась, ведущее место в экономике стало принадлежать негосударственным структурам, в районе сформировалась многоукладная экономика.

Переход к рыночной экономике дал толчок развитию малого бизнеса в районе. Расширяя малый бизнес, район не только устраняет безработицу, повышает финансовый потенциал, способствует формированию конкурентной среды, но и обеспечивает социальную и политическую стабильность.

В настоящее время в поселении действуют малые предприятия. По видам деятельности малое предпринимательство охватывает практически все отрасли экономики, но основная доля малых предприятий приходится на сельское хозяйство (62%), торговлю и общественное питание (38%) .

Кроме того, в поселении  зарегистрированы индивидуальные  предприниматели.

Из всех сфер экономики СП Бахмутский сельсовет только сельское хозяйство является отраслью специализации, определяющей конкурентоспособность поселения  в экономической системе Куюргазинского района. Эта отрасль (в широком смысле — агросфера), по сути дела единственная, которая может рассматриваться как «полюс» (точка) роста СП Бахмутский сельсовет района Куюргазинский муниципального района

Основное направление развития Куюргазинский район — сельское хозяйство зерново-животноводческой специализации.

Природно-климатические условия способствуют развитию многоотраслевого сельского хозяйства. Тепло- и влагообеспеченность вегетационного периода относительно благоприятны для возделывания основных районированных сельскохозяйственных культур. Однако влагообеспеченность является главным лимитирующим фактором сельскохозяйственного производства.

В сельском хозяйстве сформировалось две группы товаропроизводителей различных форм собственности (2012 г):

- 5крестьянских (фермерских) хозяйств;

- личные подсобные хозяйства.

Существенной мерой укрепления финансового положения сельхозпредприятий может стать и создание в их составе перерабатывающих цехов, хранилищ, организация собственных фирменных магазинов, кафе-ресторанов и пр.

Уровень сельскохозяйственного производства в настоящее время не только полностью удовлетворяет потребности населения района в основных продуктах питания, но и позволяет значительные объемы продукции реализовывать на внешних, по отношению к Куюргазинскому  району рынках.

Ключевой отраслью сельского хозяйства СП Бахмутский сельсовет Куюргазинского района является растениеводство.

Основными культурами, возделываемыми в поселении, являются зерновые, картофель, овощи, технические культуры (подсолнечник, горчица), кормовые культуры.

Структура посевных площадей с 2000 года практически не изменилась и сохранится на перспективу.

Основными направлениями животноводства являются: мясомолочное скотоводство, свиноводство, птицеводство, овцеводство.

Сложившаяся специализация сельского хозяйства на производстве молока, мяса, зерна, овощей, картофеля, технических культур, и кормов для животноводства соответствует природно-экономическим условиям района и сохранится на перспективу.

Как представляется, будущее СП Бахмутский сельсовет район Куюргазинский район Респубоики Башкортостан  связано с созданием условий для развития агропромышленного производства, использованием выгодного транспортно-географического положения, а также благоустройством природно-рекреационных активов поселения  для комфортного проживания жителей и гостей района.

## 1.5 Взаимосвязи с соседними муниципальными образованиями

Взаимосвязи СП Бахмутского сельсовета сформированы под влиянием многих факторов: географического положения поселения в районе, исторического наследия, экономического положения, транспортного каркаса района, наконец  количества населения поселения.

Все эти факторы, в свою очередь, находясь под влиянием друг друга, формируют положение СП Бахмутского сельсовета в Куаргазинском  районе.

Располагаясь в юго-восточной  части района, на небольшом  расстоянии от основных транспортных связей и района и Республики, в то же время находясь в двадцатиминутной    доступности от центра района – с.Ермолаево. Районный центр является притяжением населения поселения для получения услуг периодического действия, а в последнее время и,  частично,  местом приложения труда.

В то же время транспортные связи района, в основном, центрические, все центры сельских поселений района сообщаются между собой через районный центр, что одновременно является и удобством  и неудобством. То же обстоятельство касается и с. Бахмут – непосредственные взаимосвязи осуществляются по автодороге общего пользования межмуниципального значения.

Экономические взаимосвязи с соседними муниципальными образованиями трудно отслеживаются и тяжело прогнозируются в условиях существующих экономических отношений.

Социальные связи СП Бахмутского сельсовета также направлены в сторону районного центра. Районный центр является притяжением населения поселения для получения услуг периодического действия, а в последнее время и,  частично,  местом приложения труда. Это и продолжение образования для молодёжи, и организация досуга, и т.д.

# 2. Природные условия

## 2.1 Особенности географического положения

Одно из главнейших условий развития территории СП Бахмутского сельсовета муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан, ее основной нематериальный актив – благоприятное экономико-географическое положение. Оно оказывает факторное влияние на темпы и масштабы развития территории, а также, в значительной мере, отраслевую направленность ее хозяйства в части тех отраслей, которые в той или иной мере участвуют в районных или более широких хозяйственных связях.

Выгоды экономико-географического положения СП Бахмутского сельсовета определяются:

- расположением в 12 км. от административного, экономического и культурного центра района  с.Ермолаево;

-удобными сложившимися связями с другими поселениями района и транспортными выходами на внешние направления в районы  Республики Башкортостан, связь со столицей осуществляется по автомобильной дороге Уфа – Оренбург федерального значения.

## 2.2 Климат

Климат района континентальный с холодной, облачной и многоснежной зимой и жарким сухим летом.

Повышенные летние температуры воздуха, недостаточное количество атмосферных осадков, суховейные ветры и явления засухи, изменчивость и непостоянство погоды – характерные климатические особенности данного района.

Среднемесячная температура  воздуха  в  годовом   ходе изменяется  от -13,8 ºС в январе до +19,7 ºС в июле. Экстремальные значения температуры воздуха отличаются в эти же месяцы и соответственно равны -44 ºС и +38 ºС.

Среднегодовое количество осадков составляет 545 мм, с максимумом в теплый период (337 мм) и минимумом в холодный (164 мм). Снежный покров появляется в конце октября и сходит в середине апреля, достигая высоты к концу зимы в среднем 50 см.

Ветровой режим характеризуется преобладанием ветров южной четверти. Среднегодовая скорость ветра 3,3 м/с.

Туманы – частое явление, особенно в холодный период. В среднем за год наблюдается 31 день с туманом.

Метели наблюдаются в течение всего зимнего периода с максимумом в декабре-январе.

По климатическому районированию территории России для строительства территория относится к климатическому подрайону IВ. Расчетная температура для проектирования отопления -32 ºС (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха <8ºС) 211 дней. Максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 102 см, раз в 50 лет – 149 см.

Холодная и длительная зима обуславливает максимальную теплозащиту зданий и сооружений.

Климатическая характеристика приводится по м/ст. Кумертау по данным

ТСН 23-357-2004 РБ «Строительная климатология».

Климатические параметры холодного периода года

1. Температура воздуха наиболее холодных суток, ºС

обеспеченностью 0,98 -41

обеспеченностью 0,92 -36

2. Температура воздуха наиболее холодных пятидневки, ºС

обеспеченностью 0,98 -35

обеспеченностью 0,92 -32

3. Температура воздуха обеспеченностью 0,94 -20 ºС

4. Абсолютная минимальная температура воздуха -44ºС

5. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 7,0 ºС

6. Продолжительность, суточная и средняя температура воздуха периода, ºС, со средней суточной температурой воздуха

<0 162/-9,0

<8 211/-6,0

<10 227/-5,1

7. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 81%

8. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца 76 %

9. Количество осадков за ноябрь-март 208 мм

10. Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV

С 12/13

СВ 2/5

В 7/10

ЮВ 13/12

Ю 47/33

ЮЗ 8/8

З 6/10

СЗ 5/8

11. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь

С 4,4

СВ 4,8

В 6,0

ЮВ 6,4

Ю 6,1

ЮЗ 5,8

З 5,7

СЗ 6,5

12. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца 4,2 м/с

13. Максимальная глубина промерзания почвы

раз в 10 лет 102 см

раз в 50 лет 149 см

Климатические параметры теплого периода года

1. Барометрическое давление 980,5 гПа

2. Температура воздуха, ºС

обеспеченностью 0,99 +30,8

обеспеченностью 0,98 +57,9

обеспеченностью 0,96 +27,9

обеспеченностью 0,95 +52,6

3. Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца +25,9 ºС

4. Абсолютная максимальная температура воздуха +38 ºС

5. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца 12,5 ºС

6. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца 65 %

7. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца 54 %

8. Количество осадков за апрель-октябрь 337 мм

9. Суточный максимум осадков 62 мм

10. Средняя продолжительность охладительного периода 58 дней

11. Средняя температура охладительного периода 19,2 ºС

12. Минимальная из средних скоростей ветра за июль 1,7 м/с

13. Повторяемость направления ветра за июль-август, %

С 17

СВ 7

ЮВ 10

Ю 20

ЮЗ 9

З 14

СЗ 13

14.Среднее В 10 число дней с росой за год 57

Среднемесячная и годовая температура воздуха, ºС

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кумертау | -13,8 | -12,8 | -6,1 | 4,8 | 13,6 | 18 | 19,7 | 17,5 | 11,8 | 3,3 | -5 | -10,6 | 03.04.10 |

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кумертау | 3,3 | 2,9 | 3 | 4 | 4 | 3,5 | 3,2 | 3,1 |

## 2.3 Рельеф

Район находится в пределах Северных отрогов Общего Сырта. Северные отроги Общего Сырта – плоская возвышенность со сглаженными формами рельефа, с абсолютной высотой до 400 м, является водоразделом рек Урала и Волги. Занимают территории Куюргазинского и Федоровского районов Республики Башкортостан. Возникновение их связано с поперечным поднятием складчато-глыбовых структур Предуральского краевого прогиба. Сложены конгломератами, песчанниками, плотными глинами, частично известняками и гипсами казанского и кунгурского ярусов пермской системы и триаса. Склоны расчленены речными долинами, глубокими и широкими логами и оврагами. Сыртовые увалы характеризуются плоскими вершинами и ассиметричными склонами. На понижениях междуречий встречаются впадины, выполненные мезозойскими и третичными песчано-глинистыми отложениями, в которых встречаются бурые угли. Долины рек короткие, сильно врезаны в верховьях и расширены в низовьях. Длина овражно-балочной сети 1-1,5 км на 1 кв.км. Глубина расчленения 50-150 м. По Северным отрогам Общего Сырта проходит южная граница распространения лесостепи.

## 2.4 Земельные ресурсы, почвенный покров территории

Территория района по принятому в Башкирии природному районированию расположена в пределах агропочвенного района Белебеевской возвышенности и Общего Сырта Предуральской степной подзоны.
Основной фон почвенного покрова составляют типичные для данного района почвы черноземного типа: оподзоленные, выщелоченные, типичные, типичные карбонатные и обыкновенные черноземы.

Преобладающими из них являются выщелоченные черноземы. Выщелоченные черноземы занимают площадь в 59,1 тыс. га (27%), они имеют большие запасы органических веществ и характеризуются хорошими физико-химическими свойствами.

Значительные площади занимают маломощные черноземы, средне и сильносмытые, расположенные на крутых и покатых волнистых склонах, где коренные породы сравнительно близко подходят к поверхности. Плодородие невысокое.

Типичные черноземы занимают 83,5 тыс. га (38%),отличаются меньшим содержанием гумуса и высоким содержанием совершенно недоступных растениям трудно растворимых фосфатов и средним содержанием валового калия.

Наиболее низкие по плодородию остаточно-карбонатные черноземы, средне и сильнощебнистые, которым характерна укороченность почвенного профиля.

Маломощные эродированные почвы занимают площадь в 32,9 тыс. га (15%),  темно-серые  лесные 7,2 тыс. га  (3%),  обыкновенные  черноземы  6,5тыс.га (3%), солонцеватые 11,4 тыс. га (5%), почвы речных пойм 12,4тыс. га (6%).

Местность СП Бахмутский сельсовет холмисто-грядовая. Холмы и гряды имеют округлые или плоские вершины, склоны крутизной 2-10о. Речные долины глубоко врезаны, склоны долин крутые, сильно расчленены оврагами и промоинами. Грунты глинистые, на небольших участках щебеночно-суглинистые и щебеночно-супесчаные, в долинах рек иловато-глинистые. Грунтовые воды залегают на глубине 2-20 м (чаще 5-15 м). На территории имеются залежи полезных искомаемых – залежи гравия.

# Деградация почв.

Хозяйственное освоение земель ведет к изменению естественных ландшафтов и формированию их антропогенных модификаций. Куюргазинский район характеризуется значительными антропогенными нагрузками с изменением естественных ландшафтов, составляющим 8О-100% в различных частях района. Антропогенные модификации ландшафтов: промышленно-селитебные - необратимо нарушенные (территория районного центра, угольные карьеры и т.д.) и сельскохозяйственные - слабонарушенные (луго-пастбищные) и средне-нарушенные (пашня). Территория района на 88% освоена под сельскохозяйственное производство, причем около 70 % их распахано.

Негативные явления в результате высокой распаханности проявляются в развитии эрозионных процесссв. В лугово-пастбищных ландшафтах в результате перегрузок и нерационального природопользования изменяется видовой состав растительности, Происходит деградация лугов и пастбищ, обедняется видовой состав травостоя, падает кормовая продуктивность. Для недопущения дальнейшего нарушения экологического равновесия в районе необходимы: запрещение дальнейшей распашки, строгое соблюдение необходимых нагрузок на луго-пастбищные ландшафты, проведение специальных агротехнических мероприятий.

Высокая распаханность территории, бессистемный выпас скота в сочетании с особыми природными условиями (сложный рельеф, континентальный климат с характерным ветровым режимом) привели к развитию эрозионных процессов, причем здесь развиты все виды эрозии и подвержено ей более 40% территории.

Эрозия наносит огромный ущерб сельскому хозяйству как от потерь питательных веществ из почвы, так и от снижения урожайности сельскохозяйственных культур. Потери почвы вследствие эрозии составляют: при слабой степени развития эрозии - до 20%, при средней степени - до 30%, при сильной степени - до 80% общей массы, при этом выносится до 60-70% гумуса, а потери питательных веществ (азота, фосфора, калия) в 1,5 раза превышают их внесение с удобрениями. Со склоновых земель смывается до 30% вносимых минеральных удобрений, что не обеспечивает получение планируемых урожаев, загрязняет водоемы. На эродированных землях снижение урожайности составляет 20-60%, ухудшается качество продукции.

## 2.5 Гидрография и гидрология

Территория  СП Бахмутский сельсовет района Куюргазинский имеет развитую гидрографическую сеть, основу которой составляют реки Большая Куюргаза, Малая Куюргаза с их притоками. На северо-западе поселения  протекает р.Сапыръелга.

Реки поселения незначительны: имеют ширину русла 2-3 м и небольшую глубину. Для улучшения водоснабжения населенных пунктов необходимо устройство прудов. В поселении имеются пруды.

Реки Сантлыюрт и Багурла  протекают  на юге поселения, имеет хорошо развитую пойму, затопление отмечается не каждый год русло реки извилистое, ширина в меженный период 3-5 м. Глубина колеблется от 0,5 до 1 м. Берега в основном пологие, закустаренные, скорость течения – от 0,6 до 0,8 м/с. Дно илистое. Длина рек составляе менее 31 км.

Реки  Белая и Куяныш протекают в северной части  территории Бахмутского сельсовета.

Термический режим рек зависит от климатических условий, водности потока, направления и скорости его течения, источника питания. Наиболее высокая температура воды в бассейне рек  наблюдается обычно в июле: 24-27ºС.

Ледовые явления на реке начинаются через 3-5 дней после перехода температуры воздуха через 0ºС. Средняя продолжительность ледостава 90-130 дней, наибольшая – 150-170 дней.

На химический состав поверхностных вод в бассейне р. Большая Куюргаза большое влияние оказывают выходящие на поверхность коренные породы. Благодаря непосредственному контакту вод с карбонатными породами и вследствие питания сильно минерализованными подземными водами, минерализация вод рек бассейна относительно повышенная. В период весеннего половодья и высоких летних паводков  минерализация повышается. Одновременно вода обогащается органическими веществами гумусового происхождения. Увеличивается цветность воды.

Куюргазинский район располагает значительными ресурсами подземных вод, на которых базируется хозяйственно-питьевое водоснабжение и, частично, промышленное водоснабжение. На территории СП Бахмутский сельсовет имеются четыре артскважины для хозяйственно-питьевого водоснабжения

Естественный режим подземных вод формируется под влиянием метеорологических и геолого-гидрогеологических факторов, постоянно действующих и изменяющихся во времени. Он наблюдается на ограниченных площадях, вдали от хозяйственной деятельности человека. Такой режим на территории поселения  распространен, в основном, в южной и северной ее частях.

К гидрографической сети, согласно ст. 14, п.1 Федерального закона 
№ 73-ФЗ от 03.06.2006 г. «О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации», относятся также гидротехнические сооружения и пруды-накопители для целей орошения и других подсобных хозяйственных нужд.

Таким образом, территория поселения  имеет довольно развитую гидрографическую сеть, хорошо дренируется, в целом обводненность удовлетворительная.

## 2.6 Биологическое разнообразие

На территории  СП   Бахмутский сельсовет лесов нет, имеются лесонаждения  и занимают они 0,12 % всей площади поселения. Они образованы несколькими  видами деревьев:  дуб, клен, липа, ильм. Эти деревья вместе с различными кустарниками образуют лесонасаждения , в которых довольно богат травяной покров. Широко распространена и береза. Она часто растет вместе с осиной, образуя березовые и осиновые лесные полосы. В поймах рек растет осокорь (черный тополь), а также белый тополь, ива, вяз, ольха, черемуха

Травянистая растительность господствует на нераспаханных участках степей и лугов. Среди основных степных трав распространен клевер, лютик, различные ковыли, типчак, костер, пырей и другие растения.

На пойменных лугах произрастает костер, пырей, мятлик, клевер. Болотная растительность представлена осоками, камышом, хвощом и другими болотными группировками.

Животный мир разнообразен. Из крупных травоядных животных в нашей республике обитают лоси, косули, маралы. Хищные млекопитающие представлены волком, бурым медведем, красной лисицей, куницей, горностаем, колонком, норкой. Разнообразны грызуны - белка, заяц, суслик, хомяк, водяная крыса, полевка и другие.

Из насекомоядных назовем крота и выхухоля. Среди птиц отметим глухаря, куропатку, различных голубей, куликов, чаек, диких гусей, крякву. Достаточно разнообразны хищные птицы - ястребы, луни, беркут, различные совы.

Среди рыб наиболее многочисленными являются щука, карп, сазан, лещ, плотва, карась, окунь, судак, сом, форель, хариус и другие.

# 3. Демография и трудовые ресурсы

Общая  численность  населения сельского  поселения на 1.01.2012 года  составила 1300 человек., которые проживают в 6 населённых пунктах: с.Бахмут; д.Красный Восток, д.Горный ключ, с.Покровка, с.Ямансарово, х.Янги-Аул. (таблица 3.1).

Таблица 3.1

Перечень населённых пунктов с указанием численности населения по Бахмутскому сельсовету  на 01 января 2013 года

| Наименование сельского поселения | Перечень сельских населённых пунктов | Количество дворов | Численность постоянного населения, человек |
| --- | --- | --- | --- |
| Населённый пункт-центр поселения |  |  | Всего | В том числе |
|  |  |  |  | Зарегистрировано по месту жительства | Проживают 1 год и более |
| СП Бахмутский сельсовет, с. Бахмут | с.Бахмут | 300 | 674 | 674 | 674 |
|  | д.Горный Ключ | 117 | 131 | 131 | 131 |
|  | д.Красный Восток | 42 | 65 | 65 | 65 |
|  | С.Ямансарово | 130 | 239 | 239 | 239 |
|  | с.Покровка | 173 | 173 | 173 | 173 |
|  | Х.Янги-Аул | 6 | 18 | 18 | 18 |
| ИТОГО | 6 н.п. | 768 | 1300 | 1300 | 1300 |

Центром сельского поселения является с. Бахмут – это самый крупный населённый пункт по численности населения в СП Бахмутский сельсовет, на его долю приходится 51,8 % населения.

Муниципальное образование на протяжении всего периода формирования рыночных отношений характеризовалось стабильной численностью населения, о чем свидетельствуют данные.

В целом, за последние 5 лет, численность населения СП Бахмутский сельсовет уменьшилось  на 0,5 % что связано, прежде всего, с естественной убылью населения и невысокой рождаемостью .

Таблица 3.2

Динамика изменения численности населения по населённым

пунктам Бахмутский сельсовет(2007-2011 гг.)

| Наименование населённого пункта | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Бахмут | 654 | 659 | 676 | 670 | 662 |
| д.Красный Восток | 69 | 65 | 69 | 69 | 69 |
| д.Горный ключ | 147 | 145 | 143 | 139 | 137 |
| с.Покровка | 171 | 168 | 171 | 180 | 182 |
| с.Ямансарово | 287 | 287 | 283 | 274 | 276 |
| х.Янги-Аул | 22 | 22 | 19 | 18 | 19 |
| по поселению | 1350 | 1346 | 1361 | 1350 | 1344 |

Общие итоги миграции влияют на динамику численности населения. уменьшение числа жителей поселения  происходит за счёт отрицательного   сальдо миграций, доминирующую  естественную убыль населения. Миграционная составляющая, слабо управляемая и демонстрирующая резкие перепады по отдельным годам, предопределяет и весьма нестабильную динамику населения Бахмутский сельсовет, как в настоящее время, так и на расчётную перспективу. В этих условиях основные усилия должны быть направлены, как на увеличение естественного прироста, в первую очередь путем снижения смертности, в особенности детской и мужской, так и на положительную динамику миграций, за счёт привлечения из других субъектов и регионов РФ.

В СП Бахмутский сельсовет  рождалось 4,6 ребенка на 1 тысячу населения в 2002 г., в 2011 году этот показатель увеличился до 9,1. После увеличения уровня рождаемости этот показатель стабилизировался на значении, далеко не обеспечивающим простого воспроизводство населения сельского поселения. В числе факторов небольшой рождаемости выделяются как общие для стран мира (финансово-экономический кризис 2008 года, рост экономической активности населения, утрата традиции многодетности и другие). (таблица 3.3).

Таблица 3.3

Основные показатели прироста (-убыли) населения СП Бахмутский сельсовет

| Года | Общий прирост (убыль) | Миграционный прирост (убыль) | Естественный прирост (убыль) жителей |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | +6 | +11 | -5 |
| 2008 | -16 | +8 | -24 |
| 2009 | -15 | +1 | -16 |
| 2010 | +56 | +57 | -1 |
| 2011 | +51 | +59 | -8 |
| итого | +82 | +136 | -54 |

Таблица 3.4

Динамика основных показателей воспроизводства населения

| Показатель | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рождаемость, чел. | 9 | 3 | 14 | 12 | 15 |
| Смертность, чел. | 14 | 27 | 30 | 13 | 22 |
| Естественный прирост Чел./1000 жит. | -0,005 | -0,024 | -0,016 | -0,001 | -0,008 |

Риунок.3.4 Динамика рождаемости и смертности населения в Поселении Бахмутский сельсовет на  2007-2012 гг. (чел./1000 чел.)

За последние пять лет в СП Бахмутский сельсовет наметилась положительная тенденция: коэффициент смертности населения остаётся быть невысоким, а рождаемость – остается стабильной с небольшими колебаниями в сторону увеличения (рисунок 3.4). уровень смертности в последние десятилетия является характерной тенденцией практически всех экономически развитых стран, что обусловлено увеличением продолжительности жизни и старением населения . Тревожной является тенденция увеличения смертности среди лиц молодого и среднего возраста, в первую очередь среди мужского населения. Основными причинами смертности населения поселения являются болезни системы кровообращения, онкологические заболевания внешние причины.

Рисунок 3.5 Возрастной состав населения Бахмутский сельсовет.( до 19 лет 17,6 %,трудоспособное нас.65,1%, старики 17,3%)

К негативным процессам, оказывающее влияние на общую динамику численности населения, относится и половая диспропорция между женским и мужским населением СП (рисунок 3.6).

Таблица 3.5

|  | 2012 |
| --- | --- |
| мужчины | 607 |
| женщины | 544 |

Рисунок 3.6 Состав населения Бахмутский сельсовет  .

(женщины 47,3 %, мужчины 52,7%)

В трудоспособном возрасте (мужчины 16-60 лет, женщины 16-55 лет) разница между женским и мужским населением также велика, мужчин – 52,7%, а женщин – 47,3 %.

Состав населения по половой и возрастной структуре по администрации Бахмутский сельсовет 2011г. приводится ниже на диаграмме (рисунок 3.7)

|  | 0-19 | 20-34 | 35-54 | 55-64 | 65 и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Женщины | 84 | 124 | 161 | 70 | 105 |
| мужчины | 119 | 138 | 186 | 71 | 93 |

Рисунок 3.7 Состав населения по половой и возрастной структуре по администрации Бахмутский сельсовет на 2012г.

О неблагоприятной возрастной и половой структуре СП Бахмутский сельсовет наглядно свидетельствует половозрастная пирамида (рисунок 3.8) с крайне узким основанием, представленным детскими категориями и расширенной срединной частью – ныне трудоспособными категориями, но уже в ближайшие годы трансформирующихся в пенсионеров. В пирамиде чётко просматривается четыре основных «провала»:

- В возрастной категории 65 - 70 лет и старше (в основном в мужской категории), представленной малочисленными лицами, рождёнными в годы Второй Мировой войны;

- В возрасте категории 50 - 54 лет – малое число рождений 50-е гг;

- В возрастной категории 20-24 лет – с оттоком молодёжи в районный и областной центры;

- Возрастные категории от 0 до 14 – результат сокращения числа рождённых в годы социально-экономического кризиса, вызванного переходом на путь рыночных отношений.

Большую роль в динамике численности населения СП Бахмутский сельсовет его половой и возрастной структуре, обеспеченности трудовыми ресурсами и других составляющих демографической ситуацией играют миграции населения. С начала перехода на путь формирования рыночных отношений число выбывших в район внешних мигрантов чаще всего превышало число прибывших.

Анализ общих итогов миграции за последние пять лет показывает, что число выбывших мигрантов, в основном, превышает прибывших (таблица 3.5 и диаграмма (рисунок 3.8)).

Таблица 3.5

Миграция населения Бахмутский сельсовет муниципального образования за последние годы

| Показатель | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибывшие, чел. | 42 | 72 | 71 | 97 | 84 |
| Убывшие, чел. | 31 | 64 | 70 | 40 | 25 |
| Миграционный прирост, чел./1000 жит. | +0,011 | +0,008 | +0,001 | +0,057 | +0,059 |

Рисунок 3.8 Динамика миграций населения Бахмутский сельсовет за 2007-2011гг., чел.

Обращает на себя внимание то, что число прибывших и выбывших мигрантов с 2007 по 2011гг. изменяется по-разному. Из диаграммы (рис.3.1.3) видно, что сальдо миграций колеблется по годам (2009, 2008 гг.– низкие значения; 2010, 2011 гг.– высокие значения), тем не менее, миграционный прирост постепенно увеличивается. Постепенное увеличение сальдо, осуществляется как за счёт увеличения  прибывших, так и за счёт снижения  убывших мигрантов. Положительное  сальдо миграций выступает в качестве позитивного явления, в какой-то степени уменьшающую и так  естественную убыль населения и способствующее проблемам обеспечения трудовыми ресурсами. В условиях же предстоящего сокращения численности и доли трудоспособных групп населения ориентация на дальнейшее привлечение в район мигрантов станет весьма актуальной и неизбежной.

В воспроизводстве населения поселения, выделяющемся средней   рождаемостью и высокой смертностью, чётко прослеживается в последнее десятилетие и весьма позитивное явление – сокращение младенческой смертности в Куюргазинском районе, в том числе в СП Бахмутский сельсовет.

# 4. Социально-экономическое положение

## 4.1 Уровень и качество жизни

Уровень и качество жизни населения являются одним из важнейших показателей степени устойчивого развития и благополучия общества. На современном этапе Бахмутский сельсовет переживает социально-экономический кризис.

Одним из ключевых показателей уровня жизни являются денежные доходы населения. Главной составляющей денежных доходов выступает заработная плата.

Средняя зарплата по СП Бахмутский сельсовет  составила в 2012г. 7000 рублей.

Уровень заработной платы в настоящее время во всех сферах хозяйственной деятельности поселения, как и СП Бахмутский сельсовет  в целом, превышает прожиточный минимум.

Сохраняется значительная дифференциация в оплате труда по видам.

В целом, в СП Бахмутский сельсовет  сохраняется самая низкая в стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг, рассчитываемого для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения. Важным показателем уровня и качества жизни населения является обеспеченность жилищной площадью. В рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» реализуется ряд направлений на улучшение жилищной обеспеченности населения области:

- увеличение объёмов ипотечного жилищного кредитования;

- увеличение объемов жилищного строительства и модернизация коммунальной инфраструктуры;

- повышение доступности жилья;

- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем определенных категорий граждан.

Основным инструментом выполнения национального проекта является программа «Жилище», в состав которой входят 4 подпрограммы и два мероприятия.

Сокращение численности населения приводит к механическому увеличению жилищной обеспеченности в расчете на одного жителя, что не обуславливает пропорционального улучшения условий проживания. Важное значение имеют реальное распределение площади между жителями, техническое состояние и степень благоустройства имеющегося жилья, величина очереди на улучшение жилищных условий и перспективы ее продвижения.

## 4.2 Бюджет

Бюдже́т (от старонормандского bougette) – схема доходов и расходов определённого лица (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемая на определённый период времени, обычно на один год. Бюджет – это важнейшая концепция как в микроэкономике, так и в макроэкономике (государственный бюджет).

Будущее Бахмутский сельсовет, также как и Куюргазинского муниципального  района, связано с реализацией выгод географического и транспортного положения; эффективным использованием существующих материальных промышленных активов и их рациональным развитием; созданием условий для развития агропромышленного производства, а также усилением природно-рекреационных активов муниципального образования для комфортного проживания жителей и гостей района.

Бюджет района и доходы жителей в значительной степени зависят от функционирования предприятий, отраслей, на которые практически невозможно влиять на местном уровне и будущее которых зависит от политики компаний и руководства предприятий, т.е. является трудно предсказуемым на уровне района.

Бюджет СП Бахмутский сельсовет формируется на основе поступления средств федерального, республиканского  и местного фондов. Основные поступления в бюджет идут за счёт собственных доходов. Федеральные и республиканские  дотации и субвенции так же играют важную роль в формировании бюджета поселения . Бюджет СП Бахмутский сельсовет состоит из доходной и расходной части.

Основу собственных доходов бюджета составляют налоги: прежде всего это налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, налог на имущество, налог на имущество физических лиц, земельный налог и др. Неналоговые доходы – это дотации, субвенции и другие источники софинансирования.

## 4.3 Социальные процессы и явления

Социальные явления и процессы находятся в сильной зависимости от состояния экономики, инвестиционной и социальной политики государства и других факторов. Социальная система Бахмутский сельсовет в сильной степени определяется и особенностями географического положения поселения – в достаточной отдалённости от центра Республики Башкортостан - г. Уфа и в близости районного центра с.Ермолаево (12 км). В результате, жители поселения, пользуются некоторыми социальными услугами, в частности, образования, здравоохранения, культуры с.Ермолаево. Обратная связь – не прослеживается.

В социальную сферу Бахмутский сельсовет входят следующие учреждения и объекты: 2 школы ( с.Бахмут, д.Ямансарово), 1 детский сад ( с. Бахмут),  2 учреждения здравоохранения, 2 дома культуры( с.Бахмут, д.Ямансарово), 2 библиотеки, почтовое отделение, 8 предприятий торговли,  2 спортивных площадки, и т.д.

Из положительных сдвигов в системе общего образования за годы рыночных преобразований выделяется сокращение удельного веса учащихся дневных общеобразовательных школ, занимающихся во вторую смену. Однако  за последние годы резко уменьшилось число обучающихся. На территории Бахмутский сельсовет имеются 1 учреждение дошкольного образования – один детский сад в с. Бахмут. Состояние детского сада находится в удовлетворительном состоянии.

По данным за 2011 год образовательная сеть Бахмутский сельсовет представлена 2 средними общеобразовательными школами ( школа  в с.Бахмут и филиал школы в д.Яиансарово). Материально-техническое состояние здания средней школы находится в удовлетворительном состоянии.

Несложной структурой в СП Бахмутский сельсовет представлена система здравоохранения – в с. Бахмути с.Ямансарово имеется ФАП . Возникает необходимость усиления внимания со стороны местных властей к улучшению охраны здоровья населения.

Одной из проблем медицинских учреждений является недостаточная укомплектованность как врачами, так и средним медицинским персоналом. Недостаточно оснащены учреждения и в техническом плане, хотя работа в этом направлении ведётся – закупается новое оборудование и медикаменты.

Современное развитие культурного сектора социальной сферы Бахмутский сельсовет характеризуется развитием собственной структуры культуры. На территории поселения имеются два СДК в с. Бахмут, д. Ямансарво . Состояние зданий удовлетворительное.

Также необходимо учитывать и территориальную отдалённость от центра Республики Башкортостан  г. Уфа – где сосредоточены уникальные эпизодические объекты культуры, которыми также пользуются жители Бахмутский сельсовет.

5. Экономический потенциал территории

Экономический потенциал СП Бахмутский сельсовет района Куюргазинский район Республики Башкортостан формируют сельское хозяйство, промышленность и малый бизнес.

Анализ состояния СП Бахмутский сельсовет района Куюргазинский район Республики Башкортостан показал, что доминирование поселения  в течение длительного периода времени привело к дисбалансу в развитии территорий поселения, концентрации промышленных предприятий, учреждений сферы обслуживания и культуры в СП Бахмутский сельсовет, стягиванию инвестиций и профессиональных кадров в районный центр.

При постепенном спаде сельского хозяйства, которое являлось основой развития многих поселений, сельская местность практически потеряла возможность обеспечивать своим жителям рабочие места. Существующее положение еще в большей степени усугубляется негативной демографической обстановкой.

Указанные причины явились предпосылками к существующему в настоящее время неравномерному развитию Бахмутский сельсовет по сравнению с другими сельскими поселениями  Куюргазинского района Республики Башкортостан.

## 5.1 Инвестиционная привлекательность территории

Сельское хозяйство является важнейшей, базовой сферой агропромышленного комплекса Бахмутский сельсовет  района Куюргазинский район.

Земельный фонд Бахмутский сельсовет  составляет 14980,0 га. Сельскохозяйственные угодья в его составе занимают 8112,0 тыс.га. Основу сельскохозяйственных угодий представляет наиболее ценная их составляющая — пашня ( 7452 га), на долю которой приходится около 49,7 % всей земельной площади поселения и 91,8 % сельхозугодий. Значительные площади — 15,8% занимают естественные кормовые угодья (пастбища и сенокосы).В крестьянских (фермерских) хозяйствах 86,3% сельхозугодий приходится на пашню и лишь 13,7% — на естественные кормовые угодья. В личных подсобных хозяйствах так же высока доля пашни (60,7%), при доле пастбищ и сенокосов — 22%. Последние имеют статус земель граждан для выпаса и сенокосов. Наиболее сбалансированной структурой сельскохозяйственных угодий выделяются хозяйства населения. Из ведущих производственную деятельность по данным на начало 2007 г. крестьянских (фермерских) хозяйств большинство специализировались на возделывании земледельческих культур, только некоторые — сочетали растениеводство с животноводством, и ни одно хозяйство не имело чисто животноводческую специализацию.

Сложившаяся структура сельского хозяйства свидетельствует о его недостаточной эффективности, ведет к зависимости района от ввоза извне целого ряда видов животноводческой продукции, недостаточному потреблению населением высокоценного белка животного происхождения и т.д.

В СП Бахмутский сельсовет  животноводство уступает растениеводству, но играет не последнюю роль. Здесь представлены все основные виды отрасли: скотоводство, свиноводство, овцеводство, птицеводство.

За последние годы доля категорий хозяйств по поголовью отдельных видов сельскохозяйственных животных в СП Бахмутский сельсовет  заметно  возросла.

Основная доля инвестиций направляется в сельское хозяйство.

СП Бахмутский сельсовет  является дотационным. В исполнении бюджета поселения равнозначно.

Экономика СП Бахмутский сельсовет  в настоящее время представлена тремя весьма неравноценными секторами хозяйственной деятельности:

- первичный сектор (сельское хозяйство, добывающая промышленность). Полноценным из его составляющих в поселении является только сельское хозяйство. Добывающая промышленность, представлена природными строительными материалами .

- вторичный сектор (пищевая промышленность, строительство) — наиболее слабое звено в хозяйственном комплексе поселения , выполняющие функции обслуживания других сфер хозяйственного комплекса поселения.

- третичный сектор (транспорт, связь, финансы, торговля, образование, здравоохранение и другие виды производственных и социальных услуг) — обеспечивает функционирование первичного и вторичного секторов экономики поселения.

Основу экономики поселения составляют средние и малые предприятия разных форм собственности. В этих условиях весьма важными представляются мероприятия по формированию структуры поддержки малого бизнеса — через создание бизнес–центра на территории района, где начинающие и действующие предприниматели могут рассчитывать на квалифицированную консультацию и практические рекомендации по разным аспектам ведения бизнеса. Необходима помощь малым предприятиям и в доступе к финансовым ресурсам.

5.2.  Производство и обслуживание

СП Бахмутский сельсовет – многофункциональное образование, выполняющее торговые и транспортные функции. Но доминирующей отраслью является сельское хозяйство.

Аграрный облик поселения определяют сельскохозяйственные предприятия.

Перечень основных сельскохозяйственных предприятий и организаций Бахмутский сельсовет приводится ниже в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1

Сельскохозяйственные предприятия

СП Бахмутский сельсовет

| №№ | Наименование КФХ и ИП | Фамилия Имя Отчество | Зарплата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП главаКФХ | Идрисов И.М. | 10000 |
| 2. | ИП глава КФХ | Идрисов Г.А. | 5500 |
| 3 | ИП главаКФХ | Тулиганов И.А. | 5500 |
| 4 | ИП глава КФХ | Тураев Ф.Ф. | 5500 |
| 5. | ИП глава КФХ | Сафиуллин А.И. | 5500 |

## 5.3 Промышленность

На территории СП Бахмутский сельсовет нет предприятий промышленности.

5.4 Непроизводственная сфера

Непроизводственная сфера в СП Бахмутский сельсовет представлена следующим спектром услуг, в число которых входят транспортные и коммуникационные комплексы, розничная торговля, жилищно-коммунальные услуги населению, рекреационная деятельность и другие.

В отраслевой структуре транспортного комплекса СП Бахмутский сельсовет представлено одним видом данного сектора инфраструктуры – автомобильным.

Системой автомобильного сообщения Бахмутский сельсовет  хорошо связано с ближайшими сельскими поселениями.

Комплекс коммуникаций поселения, обеспечивая перемещение главного экономического ресурса и одновременно продукта – информации, представлен практически всеми основными современными видами связи: почтовой, телеграфной, телефонной, телевизионной, компьютерной и другими.

В настоящее время в СП Бахмутский сельсовет работает одно почтовое отделения ( с. Бахмут).

Одной из сфер экономики, затрагивающих жизненно важные интересы населения СП Бахмутский сельсовет, является сфера торговли и услуг.

В настоящее время в СП Бахмутский сельсовет функционирует 8 предприятий розничной торговли – это магазины . Гораздо хуже ситуация обстоит с динамикой и обеспеченностью населения бытовыми услугами, в населённых пунктах совсем нет предприятий бытового обслуживания.

Важное место в составе непроизводственной сферы занимает жилищно-коммунальный сектор. Основными его составляющими является капитальный ремонт жилищного фонда, благоустройства территории и капитальный ремонт дорог.

# таблица 5.4.1

# Жилищный фонд Бахмутский сельсовет (2010 год)

| Наименование населенного пункта | Площадь жилфонда кв.м. | Ветхий жилфонд | Аварийный жилфонд |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Бахмут | 13424,1 | 150 | 270 |
| с.Покровка | 3731,4 | 215 | 55 |
| д.Красный Восток | 1830,1 | 120 | - |
| д.Ямансарово | 4532,7 | 138 | 250 |
| д.Горный Ключ | 1988,7 | 70,0 | 110,0 |
| х.Янги -Аул | 654,8 | 50,0 | 170,0 |
| Всего: | 25507,0 | 743,0 | 855,0 |

Постоянно возрастают расходы на благоустройство поселения. В их числе работы по санитарной очистке, озеленению, вывозке мусора, разбивке газонов и других видов.

## 5.5 Целевые программы федерального, регионального и муниципального значения

На территории Бахмутский сельсовет действуют следующие социальные программы:

1. Федеральная целевая программа «Жилище. Обеспечение жильём молодых семей на 2013-2015годы».

2. Федеральная целевая программа «Развитие села до 2012 года».

3. Программа «Культура России (2012-2016 годы)»

4. Программа «Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 годы)»

5. Программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах»

6. Программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации" на 2006-2015 годы

7. Государственная программа "Доступная среда" на 2011-2015 годы

8.Программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 Программа «Социальное развитие села до 2013 года».

9.Программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации" на 2006-2015 годы

10. Программа "Развитие образования на 2011-2015 годы"

11. Программа «Использование и охрана земель в СП Бахмутский сельсовет»

12. Программа социально-экономического развития СП Бахмутский сельсовет на 2012-2015гг

6. Комплексная оценка территории и её пространственная организация

## 6.1 Планировочная структура территории, природные элементы планировочного каркаса

Территория Бахмутский сельсовет характеризуется в целом традиционной планировочной структурой, , а также территориально-географическими факторами – организованным расположением населённых пунктов поселения.

Большая часть территории поселения свободна от лесных насаждений.

Территория в пределах Бахмутский сельсовет  составляет 14980,0 га, территории лесонасаждений – 3,3 га. Согласно данным по замерам на опорном плане (здесь и далее приведены замеры на опорном плане), застроенная территория, т.е. территория, занятая населёнными пунктами, занимает 510,66 га или 3,4 % от всей территории поселения (рисунок 6.1.1).

Рисунок. 6.1.1. Соотношение застроенной и незастроенной территории Бахмутский сельсовет сельского поселения

В пределах застроенной части населённых пунктов выделяется селитебная территория, промышленно-коммунальная, транспортная территория.

Селитебная часть населённых пунктов поселения включает в себя, в основном, кварталы жилой застройки. Это усадебная застройка всех населённых пунктов поселения. На территории селитебной зоны размещены общественно-деловые зоны, а также – дисперсно-отдельные коммунальные площадки. Площадь селитебной территории составляет 510,66 га или 3,4 % от всей территории поселения.

Промышленные и коммунально-складские зоны расположены, в основном, на территориях, примыкающих к селитебной зоне. Отдельные коммунальные площадки входят в состав селитебных территорий. Коммунальные зоны большей частью не имеет обустроенных и озелененных санитарно – защитных зон. Промышленные площадки – это в основном, площадки сельскохозяйственного производства. Площадь промышленных зон 10,48 га или 0,07 % территории поселения.

Транспортные зоны включают в себя устройства внешнего транспорта, в основном, автодороги.

Площадь транспортной зоны 158,2 га или 1,07 % от территории поселения.

В основном, в застроенной части населённых пунктов расположены рекреационные территории. Вне пределов застроенной части населённых пунктов, но в пределах границ поселения расположены кладбища и территории сельскохозяйственного назначения, выступающие в качестве резерва жилой застройки.

Рекреационные территории представлены водоохранными зонами рек поселения. В структуре селитьбы находятся зеленые насаждения в сёлах. Отсутствие системы организованных зеленых насаждений в пределах селитебных территорий являются одним из недостатков планировочной структуры поселения. Этот недостаток не компенсируется наличием пространных рекреационных зон за пределами застроенной части населённых пунктов.

Площадь рекреационных территорий в поселении составляет 4,75 га.

Кладбища расположены в пределах территории всего сельского поселения. Количество их 7: кладбища ( в с.Бахмут, два в   д.Горный Ключ, д.Красный Восток, с.Покровка, с.Ямансарово, х.Янги-Аул) в планировочной структуре поселения занимают 1,84 га или 0,01% территории поселения.

Территории сельскохозяйственного использования (пашни) занимают 7452,0га или 49,7 % территории поселения.

Земли под водными объектами – это территории под реками, ручейками и прудами. Они составляют 139,93 га или 0,37 % территории поселения.

Земли лесного фонда составляют 29,4 га или 0,93 % территории поселения.

## 6.2 Транспортный каркас территории

Основа транспортного каркаса территории Бахмутский сельсовет– автодороги  муниципального значения:

| Наименование дороги | Протяженность в границах поселения, км | Собственник | Ширина дороги, м | Покрытие дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С.Бахмут – с.Покровка | 3 | муниципальное | 9 | асфальт |
| С.Бахмут – д.Ямансарово | 15 | муниципальное | 9 | гравий |
| С.Бахмут – д.Горный Ключ | 7 | муниципальное | 9 | гравий |

## 6.3 Каркас расселения

Каркас расселения СП Бахмутский сельсовет взаимосвязан с транспортным каркасом, и наоборот. Исторически транспортные связи соединяли крупные населённые пункты территорий и, наоборот, между крупными населенными пунктами образовывались транспортные связи.

Основу каркаса расселения СП Бахмутский сельсовет составляют :  село Бахмут, д.Ямансарово. В них сосредоточены основные социальные объекты СП Бахмутский сельсовет.

Несмотря на то, что транспортные связи с остальными населенными пунктами всего поселения достаточно определены – хоть к этим  населённым пунктам поселения имеются не асфальтированные подъезды –д. Горный Ключ, д.Красный Восток и х.Янги-Аул имеют гораздо меньшее население, чем село Бахмут, а стало быть, получили гораздо меньшее развитие.

## 6.4 Функциональное зонирование

В экспликации земель Бахмутский отдельно не выделены жилые, общественно-деловые, производственные и коммунальные зоны. Они объединены понятием «Застроенные территории» и составляют 510,66 га, на виды территорий разделены гипотетически.

### 6.4.1 Жилые зоны

Всего жилые зоны занимают около 510,66 га.

Зона усадебной жилой застройки занимает 510,66га.

### 6.4.2 Общественно-деловые зоны

Зоны общественных центров выделены на участках, занимаемых преимущественно застройкой общественно-делового назначения. Зона общественно-деловой застройки занимает 6,98 га.

В нее включены зоны торговых и коммерческих объектов, зоны объектов здравоохранения и социального обеспечения, зона спортивных сооружений, зона школьных участков, которая не выделена в общий баланс, поскольку включена в состав жилых зон.

### 6.4.3 Производственные и коммунальные зоны

Производственные и коммунальные зоны выделены на территории объектов коммунальной инфраструктуры, складских, объектов производственного назначения в соответствии с данными о наличии и составе таких объектов, предоставленных Интернациональным муниципальным образованием. На основе этих данных производилось отнесение промышленных и коммунальных объектов к тем или иным классам опасности, что также легло в основу схемы планировочных ограничений.

Производственные зоны занимают 10,48 га. В их числе также коммунальные зоны. Это как объекты, расположенные в пределах промплощадок, так и те, которые размещаются в структуре селитьбы.

Как было отмечено выше, часть коммунальных площадок дисперсно расположена среди жилых кварталов.

В целом, коммунальные зоны во многом не упорядочены, включают в себя множество неудобств, не упорядочена также система внутренних проездов, инженерных коммуникаций.

### 6.4.4 Зоны сельскохозяйственного назначения

К зонам сельскохозяйственного назначения отнесены территории, занятые пашнями. Они составляют 7452,0 га. Неучтенные территории сельскохозяйственного назначения (для других целей) занятые выпасами, лугами, землями, требующими рекультивации, занимают 660,0 га. Эти земли, в основном, заняты озелененными участками, в том числе и посадками – самосевом, но требующие той или иной степени организации.

### 6.4.5 Зоны транспорта

Земли транспорта в СП Бахмутский сельсовет представлены территориями автомобильного транспорта (дорогами). Их площадь составляет 158,2 га.

### 6.4.6 Зоны водного фонда

Площадь земельных участков под водоёмами составляет 139,93 га.

### 6.4.7 Зоны гослесфонда

Территории гослесфонда в пределах СП Бахмутский сельсовет отсутствуют. На территории Бахмутский сельсовет имеются лесонасаждения, полезащитные и придорожные зеленые насаждения. Они составляют 6,07 га.

## 6.5 Земельный фонд

По данным обмеров опорного плана площадь земельного фонда, отнесенного к землям поселения, составляет 14980,0 га, 8112,0 га – 54,1% из них заняты сельскохозяйственными угодьями, 6,07 га – 0,04% лесными землями, 510,66 га – 3,4% заняты землями застройки и транспорта. На земли водного фонда приходится 139,93 га – 0,93% (рисунок 6.5.1).

Рисунок 6.5.1. Структура земельного фонда СП  Бахмутский сельсовет

## 6.6 Жилищный фонд

По данным на начало 2012 г. жилищный фонд СП Бахмутский сельсовет составлял 25,507 тыс. м2, который представлен двумя видами собственности – частной и муниципальной.

Обеспеченность жильем на душу населения в СП Бахмутский сельсовет составляет 19,6 м2/чел . В целом, СП Бахмутский сельсовет не обеспечено жилой площадью, согласно рекомендуемой СНиП 2.07.01-89*, общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя не должна быть ниже 20 м2 на человека. На сегодняшний день в поселении имеется ветхий и аварийный жилищный фонд. Нуждаемость в жилье высокая. Стоит отметить, что в связи с увеличением рождаемости поселение будет испытывать недостаток жилых площадей , так как нет нового строительства жилья.

7. Планировочные ограничения

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории Бахмутский сельсовет находятся следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

## 7.1 Ограничения по условиям охраны культурного наследия

# Таблица 7.1.1

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории СП Бахмутский сельсовет.

| N п/п | Наименование памятника | Местоположение памятника | Принятие на гос.охрану | Вид памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | Памятник воинам, пошиюшим во время ВОВ 1942-1945 гг | с.Бахмут, 1995 год | Муниципальная собственность | Памятник истории |
| 2 | Стела воинам, пошиюшим во время ВОВ 1942-1945 гг | с.Бахмут | Муниципальная собственность | Памятник истории |
| 3 | Вечный огонь воинам, пошиюшим во время ВОВ 1942-1945 гг | с.Бахмут | Муниципальная собственность | Памятник истории |
| 4 | Памятник герою Советского Союза Хохлову | с.Бахмут | Муниципальная собственность | Памятник истории |
| 5 | Обелиск воинам, пошиюшим во время ВОВ 1942-1945 гг | д.Ямансарово, 1968 год | Муниципальная собственность | Памятник истории |
| 6 | Обелиск воинам, пошиюшим во время ВОВ 1942-1945 гг | д.Ямансарово, 2006 год | Муниципальная собственность | Памятник истории |

## 7.2 Ограничения по условиям охраны природного комплекса

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного коммунального назначения. Санитарно-защитные зоны отображены на чертежах «Схема ограничений использования территории» материалов по обоснованию и схеме границ территорий, земель и ограничений в утверждаемой части. В пределах санитарно-защитных зон находится в т.ч. жилая застройка, иные объекты, расположение которых в санитарных зонах недопустимо. Общая площадь санитарно-защитных зон, выделенных на территории поселения, составляет 21,5 га при наложении друг на друга.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов (до 300 м). Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

Шумовое воздействие (акустическое давление) на среду обитания населения на территории Бахмутский сельсовет заслуживает рассмотрения в полосе отвода и на сопредельных селитебных территориях автодорог IV и V технической категории. Указанные сведения в представленных материалах по СП Бахмутский сельсовет отсутствуют. Примерный уровень акустической нагрузки, как и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, может быть оценен по автодорожным объектам-аналогам. Расчеты по ним показывают, что при нахождении жилой зоны вблизи полосы отвода дороги уровень акустического воздействия на границе санитарных разрывов и в жилой зоне может превышать ПДУ (45-55 дБА) и требуются специальные противошумовые мероприятия (установка экранов высотой до 3 м, посадка 
4-х рядной природорожной лесополосы и др.).

Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 01.01.07г. № 74-ФЗ). На территории сельского поселения отображена водоохранная зона р.Б.Куюргаза , р.М.Куюргаза   и прудам – 50 м, если их протяженность менее 10 км, 100 м – если протяженность от 10 до 50 км, и водоохранная зона 200 м, когда протяженность более 50 км.

Прибрежная защитная полоса находится «внутри» водоохраной зоны (часть 2 статьи 65 ВК) и также отмеряется от береговой линии. Но прибрежная защитная полоса никогда не совпадает с береговой полосой и не бывает меньше неё, она всегда шире.

Ширина прибрежной защитной полосы в населённых пунктах при наличии набережной совпадает с парапетом набережной, а при отсутствии набережной определяется от береговой линии в зависимости, как правило, от уклона берега: 30 метров – для берега с обратным или нулевым уклоном, 40 метров – для уклона до 3 градусов. Она должна проецироваться «по горизонтали», быть «продолжением уровня воды на сушу», а не по линии уклона берега. При определении границы прибрежной защитной полосы « не по горизонтали» она может оказаться всего в нескольких метрах от береговой линии (чем круче берег, тем ближе к воде) (согласно Водному кодексу РФ).

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям, указанным выше, запрещается: распашка земель; применение удобрений; складирование отвалов размываемых грунтов; выпас и организация летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест водоема), устройство купочных ванн; установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство; движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального назначения.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения установлены в соответствии с требованиями СанПиН, на схеме показаны зоны санитарной охраны второго пояса подземных источников питьевого водоснабжения (скважин), используемых для питьевого водоснабжения.

На территории первого пояса зоны санитарной охраны выполняются специальные мероприятия по благоустройству территории и предотвращению её загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. Ввиду того, что почти вся территория первых поясов охраны расположена в пределах самих водозаборных сооружений, здесь не приводится описание этих мероприятий.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения выполняются специальные мероприятия по благоустройству, не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка и реконструкция леса главного пользования.

## 7.3 Подверженность территории воздействию ЧС природного и техногенного характера

Учитывая географическую и социально-экономическую характеристику на территории СП Бахмутский сельсовет  муниципального образования возможно возникновение крупных ЧС природного и техногенного характера (таблица 7.3.1).

Таблица 7.3.1

Основные виды (источники) и типы источников происшествия или ЧС в СП Бахмутский сельсовет

| Вид, тип источника происшествия или ЧС | Показатели поражающих факторов происшествий и ЧС | Возможные места, объекты возникновения ЧС | Возможная обстановка |
| --- | --- | --- | --- |
| Аварии и происшествия на водных акваториях | - | Реки, пруды | Загрязнение водоемов, ухудшение качества питьевой воды из водозаборов |
| Аварии и происшествия на автодорогах | 1. Крупные ДТП | Автобусные маршруты БМО и района | вероятны ДТП |
|  | 2. Пожары, взрывы на пассажирском транспорте | не отм. | не отм. |
| Пожары, взрывы, угрозы взрывов, обрушение конструкций | 1. Пожары, взрывы в основных зданиях и сооружениях промышленных предприятий | Предприятия МО | незначительно |
|  | 2. Обрушения конструкций зданий и коммуникаций | -”- | маловероятно |
|  | 4. Крупные пожары, взрывы, обрушения жилых домов | Муниципальный жилой фонд | маловероятно |
|  | 5. Пожары, взрывы, обрушения зданий с массовым пребыванием людей | Школы, детские сады, ДК, сред. спец. учебные заведения и др. | По обстановке |
| Аварии на электрических системах | 1. Аварии и повреждения на трансформаторных подстанциях 2. Аварии на воздушных линиях электропередач, вызванные пожарами, ветрами и др. | ТП, воздушные линии электропередач | Вероятно Частичное нарушение энергоснабжения потребителей. Восста-новительные работы от 8 до 48 часов |
| Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | 1. Аварийные отключения в системе электроснабжения | ТП, воздушные, подземные линии электропередач | Вероятно Отключение потребителей эл. энергии до 3-7 дней |
|  | 2. Отключение теплоснабжения в холодное время - останов котельной из-за прекращения подачи воды, топлива, электроэнергии при t=-100С - более 8 часов t от 100С до 150С более 4 часов ниже 150С - более 2 часов; - выход из строя вспомогательного оборудования котельной; - взрыв в котельной (взрыв газа), взрыв котла; - пожар в котельной | котельные поселения | Вероятно В зимнее время в условиях t0 C от -100С и ниже потребуется спуск воды из системы отопления. Подвоз воды на котельные автотранспортом. |
|  | 3. Нарушения в системе централизованного снабжения водой: - отключение энергоснабжения более чем на 2 часа | ООО « Электрические сети» | Обеспечение водой на пониженном режиме за счет резервных емкостей до __ часов, организация подвоза воды населению и объектам жизнеобеспечения |
|  | 4. Нарушения в системе газоснабжения населённых пунктов - загазованность подвалов, жилых домов | газовые сети, объекты газоснабжения. | Временное отключение потребителей и систем жизнеобеспечения аварийного здания. Временная эвакуация населения. |
|  | - утечка газа из газопроводов, ГРП, ШРП | -”- | Временное отключение потребителей газа |
|  | - взрыв газа в помещении | -”- Владельцы жилых домов | Возникновение очагов пожаров и разрушений, временная эвакуация пострадавших, Отключение систем жизнеобеспечения от поврежденного здания |
| Стихийные гидромете-орологические явления | 1. Сильные ветры и шквалы | Территория района | Маловероятно Частичное повреждение производственных и жилых зданий, ЛЭП, линий связи |
|  | 2. Крупный град, сильный снегопад, метели, гололед, заморозки | -”- | Маловероятно Повреждения с/х угодий, повреждения линий связи и ЛЭП, ограничения передвижения транспорта, частичные нарушения систем жизнеобеспечения |
|  | 3. Сильный продолжительный дождь | -”- | Незначительно Повреждения с/х угодий, размывы дорог, затопление подвалов и полуподвальных жилых помещений |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Лесные пожары | Очаги лесных пожаров | территория района | Маловероятно организация и тушение пожаров, привлечение дополнительных сил согласно расчету |
| Инфекционная заболеваемость людей | 1. Групповые случаи опасных инфекционных заболеваний 2. Групповые заболевания в закрытых учреждениях | Территория СП Лечебные учреждения, образовательные и оздоровительные учреждения в ОЯ 22/3 | Обстановка и комплекс мероприятий проводится в зависимости от вида инфекции по плану службы МК |
| Инфекционные заболевания с/х животных | 1. Массовая гибель животных 2. Массовые заболевания животных | АПК, ТОО поселения | Маловероятно |
| Поражение с/х растений, болезнями и вредителями | 1. Эпифитотийное поражение растений и с/х культур болезнями и вредителями | АПК, ТОО поселения | Маловероятно |
| Изменения состояния растительного и животного мира | 1. Массовая гибель рыб, водных растений и животных 2. Массовая гибель диких животных и растений 3. Гибель растительности | водоемы поселения | Маловероятно |

7.3.1 Характеристика опасностей природного характера

В пределах СП Бахмутский сельсовет района Куюргазинский  район наиболее широко развиты подтопление, сильные ветры и шквалы, крупный град, сильный снегопад, метели, гололед, заморозки, сильный продолжительный дождь, резкий подъем воды при половодье, низкие уровни воды, понижение уровня проектных отметок водозаборных сооружений, а также просадки и другие экзогенные процессы и явления.

Прогноз возможной обстановки на территории СП Бахмутский сельсовет в период весеннего половодья.

В период вскрытия на притоках рек Б. Куюргаза и М.Куюргаза невозможно образование заторов.

Переменный режим насыщения и осушения значительных массивов пород, связанный с  изменением уровня воды в реках, приводит к активизации суффозионных процессов. Суффозионные процессы приурочены к местам распространения песчаных пород. Наиболее развиты суффозионные процессы в прибрежной части района. Здесь же широко распространены просадочные явления. Просадочными, как правило, являются субаэральные плиоцен-среднеплейстоценовые пылеватые суглинки.

Территория Бахмутский сельсовет подвержена следующим явлениям:

- сильный ветер - максимальная скорость шквального усиления ветра до 30м/с, наибольшее число дней с сильным ветром наблюдается в холодный период;

- сильный гололед - диаметр отложения льда на проводах - 20мм и более;

- метель - перенос снега при среднем 15м/с в течение 12 часов и более;

- высокая пожароопасность.

7.3.2 Характеристика опасностей техногенного характера. Опасные производственные объекты

7.3.2.1 Радиационная обстановка

Радиационно-опасных объектов на территории  СП Бахмутский сельсовет и района нет.

7.3.2.2 Химически опасные объекты

На территории СП Бахмутский сельсовет нет объектов связанных с опасным производством, использующие в своем технологическом цикле аварийно химические опасные вещества (АХОВ) и взрывопожароопасные объекты, характеризующиеся токсикологическим воздействием.

7.3.2.3 Аварии на транспорте

Трубопроводного транспорта на территории поселения нет.

- Подземный газопровод высокого давления (30-40там.)

7.3.2.4 Чрезвычайные ситуации социально-биологического характера

Возникновение массовых инфекционных заболеваний людей и животных, требующих проведение обсервационных или карантинных мероприятий, на территории СП Бахмутский сельсовет маловероятно.

7.3.2.5 Взрывопожароопасные объекты

Наибольшую угрозу по взрывопожароопасности представляют объекты, на которых обращаются в значительных объемах легковоспламеняющиеся жидкости, газы и пыли во взрывопожароопасных концентрациях. Взрывопожароопасные вещества, создающие возможность возникновения при авариях поражающих факторов теплового излучения и избыточной волны давления.

В первую очередь к таковым объектам СП Бахмутский сельсовет относятся:

- ГРП;

- Котельные.

Мгновенное воспламенение газопаровоздушных смесей сопровождается возникновением фронта волны избыточного давления, что приводит к поражению людей и различным степеням разрушения зданий на прилегающей территории.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом предприятии рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, т.е. разрушение наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

Сводный перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1.Природные факторы риска:

- Стихийные гидрометеорологические явления (крупный град, сильный снегопад, метели, гололед, заморозки, сильный продолжительный дождь)

- Низкие уровни воды, понижение уровня проектных отметок водозаборных сооружений

- Инфекционная заболеваемость людей

- Инфекционные заболевания с/х животных

- Поражение с/х растений, болезнями и вредителями

- Изменения состояния растительного и животного мира

2.Техногенные факторы риска:

- ГРП;

- Котельные;

- Аварии и происшествия на автодорогах (ДТП, пожары и взрывы на пассажирском транспорте);

- ТП, воздушные линии электропередач ОАО “Облкоммунэнерго».

# 8. Охрана окружающей среды

Раздел разработан в составе материалов проекта генерального плана СП Бахмутский сельсовет Куюргазинский  район.

Основная экологическая стратегия развития СП Бахмутский сельсовет направлена на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, создание условий, обеспечивающих снижение техногенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания.

Градостроительные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологического обоснования зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры, благоустройством и озеленением территории.

8.1 Экологическая ситуация

Бахмутский сельсовет – многофункциональное образование, выполняющее торговые и транспортные функции. Но доминирующей отраслью является сельское хозяйство.

В отраслевой структуре транспортного комплекса СП Бахмутский сельсовет представлено одним видом данного сектора инфраструктуры – автомобильным.

Промышленность строительных материалов в СП не представлена, однако наиболее перспективными направления в СП Бахмутский сельсовет по развитию производства строительных материалов может быть связано с наличием таких полезных ископаемых, как кирпичные  глины и строительные пески.

Деревообработка в СП Бахмутский сельсовет не осуществляется.

Основными видами техногенной нагрузки, оказывающей негативное воздействие на природную среду, являются:

- селитебный и производственный комплексы;

- сельскохозяйственное производство;

- транспортные магистрали.

Благодаря невысокой численности населения сельского поселения, слабому развитию промышленности и транспорта, невысокой лесистости и особенностям циркуляции атмосферы, процессы ухудшения среды обитания характеризуются низкой интенсивностью.

Общее состояние природной среды сельского поселения определяется состоянием геологической среды, почвенного покрова, поверхностных и подземных вод, воздуха, растительности и других компонентов ландшафта.

8.1.1 Состояние воздушного бассейна

Степень загрязнения атмосферного воздуха относится к числу приоритетных факторов, влияющих на окружающую природную среду.

В СП Бахмутский сельсовет нет крупных источников загрязнения воздушного бассейна. К основным источникам загрязнения атмосферы СП можно отнести автотранспорт. Отсутствие статистических данных по сельскому поселению не позволяет произвести более глубокий анализ состояния воздушного бассейна.

Одним из направлений в работе по сохранению чистоты воздушного бассейна Бахмутский сельсовет может являться организация работы по проведению предприятиями и организациями инвентаризации источников загрязнения воздуха и оформления проектов ПДВ. Так же необходимы:

- разработка проектов санитарно-защитных зон промышленных, коммунальных объектов и ферм КРС, озеленение санитарно-защитных зон;

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог;

- озеленение и благоустройство населенных пунктов.

В целом в СП Бахмутский сельсовет складывается благоприятная ситуация по степени загрязнения атмосферы.

8.1.2 Состояние водных ресурсов. Водопотребление

Сельские населенные пункты Бахмутский сельсовет Куюргазинский район обеспечиваются водой на хозяйственно-питьевые нужды из подземных источников (артскважин) Всего на территории СП Бахмутский сельсовет 9 артскважин (с.Ьахмут, д.Ямансарово, х.Янги-Аул, с.Покровка, д.Красный Восток и т.д.).  Вода расходуется на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды.

Для предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается водоохранные зоны.

В водоохранные санитарные зоны  включаются территории, на которых размещаются водозаборы, с учётом их расширения. Территория ограждается и благоустраивается, обеспечивая тем самым  надёжную защиту водозабора от загрязнения.

Разводящие сети водоснабжения в СП Бахмутский сельсовет устроены в большинстве своём в 1980 годах., имеются и новые трассы водоснабжения. Изношенность сетей и сооружений водоснабжения составляет 70-75 %. Ежегодная замена трубопроводной сети составляет 0,3-0,5% от общей протяженности сети вместо требуемых для надежной работы 5-6%.

В целях надежного обеспечения населения СП Бахмутский сельсовет Куюргазинский  район качественной питьевой водой в достаточном количестве предлагается выполнить следующие мероприятия:

1.	Выполнение в первую очередь реализации схемы территориального планирования мероприятий, предусмотренных программой развития коммунальной инфраструктуры района в части объектов водоснабжения;

2.	Строительство  водозаборов и магистральных водоводов хозяйственно-питьевого водоснабжения:

3.	Реконструкция систем водоснабжения в с. Бахмут, д. Красный Восток, д.Ямансарово, д.Покровка,д.Горный Ключ и  х.Янги-Аул.

8.1.3 Обращение с твердыми отходами

Загрязненность окружающей среды отходами в настоящее время является серьезной проблемой в СП. Все возрастающее количество отходов (в том числе опасных), отсутствие учета, беспорядочное и бесконтрольное складирование оказывает отрицательное воздействие на состояние здоровья населения и на окружающую среду.

При неправильном захоронении отходы представляют угрозу здоровью населения, загрязняют почву, поверхностные и подземные воды, занимают сельскохозяйственные угодья и создают эстетические и рекреационные проблемы. Поэтому одной из наиболее важных задач охраны окружающей природной среды является проблема сбора, утилизации и размещения отходов.

В настоящее время поселение использует несанкционированные свалки, расположенные во всех населённых пунктах поселения

Бытовые отходы СП Бахмутский сельсовет содержат заметно меньшее количество компостируемых веществ, потому что они, как правило, вносятся в почву, идут на корм скоту или сжигаются на местах в кострах и отопительных печах. Опытным путем установлено, что от сельских жителей на свалки может поступать на 25% отходов меньше, чем от городских. Выбор и изъятие на переработку утильных фракций позволит сократить объем утилизируемых отходов, как минимум, на 20%. Поскольку к вывозу на полигон не принимаются отходы 1 и 2, 3 классов опасности, если таковые образуются (ртутные лампы, ядохимикаты и минеральные удобрения, пришедшие в негодность и пр.), должны собираться отдельно. В сельских населенных пунктах в целях создания благоприятных условий для сбора и временного хранения ТБО необходимо оборудовать специальные площадки с контейнерами. Площадки должны быть оборудованы асфальтовым покрытием, обвалованием, благоустроенными подъездными путями, сменяемыми контейнерами для временного хранения отходов с одновременной их сортировкой для выбора утильных фракций. В перспективе площадки должны быть приспособлены для раздельного сбора ТБО, рассортированного по нескольким видам.

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы ТБО в поселении необходимо разработать схему обращения с отходами на территории сельского поселения. В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация.

- организация раздельного сбора отходов в жилом секторе в сменные контейнеры.

- обеспечение отдельного сбора и сдачи на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности).

- заключение договора на сдачу вторичного сырья для дальнейшей переработки.

8.1.4 Состояние природных ландшафтов и охрана

растительного и животного мира

Антропогенные воздействия на территорию сельского поселения выражаются в основном в техногенных воздействиях (загрязнение окружающей среды сбросами и выбросами загрязняющих веществ, нерациональное и несанкционированное ресурсопользование) и рекреационных нагрузках, которые имеют особенно ощутимые последствия в пределах поселения. Популярные места отдыха страдают от вытаптывания напочвенного покрова, костровищ, механических повреждений деревьев и кустарников, возникновения несанкционированных свалок бытовых отходов.

Природные ландшафты на территории СП Бахмутский сельсовет подвержены отрицательному воздействию как природных, так и антропогенных факторов. Основную антропогенную нагрузку природные ландшафты рассматриваемой территории испытывают от сельскохозяйственных предприятий, жилищно-коммунального хозяйства, автомобильного транспорта и нерегулируемой рекреации. Для сохранения животного мира при сельскохозяйственных работах необходимо учитывать особенности поведения животных и птиц.

В сельскохозяйственном производстве, в части охраны ландшафтов, большое значение имеет правильный подбор ассортимента возделываемых культур и установление их оптимальных площадей в хозяйствах.

Для предотвращения деградации плодородия, пахотных земель и его воспроизводства на территории дейвствует постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. №99 «О федеральной целевой программе «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2012 года»

В рамках целевой программы на нарушенных территориях необходимо восстановить систему применения органических и минеральных удобрений, проводить известкование, фосфоритование, каливание и другие мероприятия по возобновлению плодородия почв.

Так же, необходимо уделять больше внимания биологическому земледелию (органической системе земледелия), основанному на исключении или значительном сокращении применения минеральных удобрений и пестицидов, что даёт высокое качество сельхозпродукции, уменьшение загрязнения окружающей среды, сохранение и повышение почвенного плодородия, производство экологически чистой сельхозпродукции.

Для предотвращения нарушения почвенного покрова предлагаются следующие мероприятия:

- восстановление почвенного плодородия, обеспечение прироста гумуса, проведение мелиоративных работ в поселении;

- озеленение оврагов в целях укрепление грунтов и предотвращению их дальнейшего развития.

8.1.5 Основные источники негативных воздействий

Благодаря невысокой численности населения сельского поселения, слабому развитию промышленности и транспорта, низкой лесистости и особенностям циркуляции атмосферы, процессы ухудшения среды обитания Интернациональное муниципального образования характеризуются низкой интенсивностью.

Антропогенные воздействия на территорию сельского поселения выражаются в основном в техногенных воздействиях (загрязнение окружающей среды сбросами и выбросами загрязняющих веществ, нерациональное и несанкционированное ресурсопользование) и рекреационных нагрузках.

К основным источникам негативных воздействий на окружающую среду и условия проживания и отдыха населения СП  Бахмутский сельсовет относятся следующие территории и функциональные объекты:

- автомобильные дороги;

- газопроводы и ГРП;

- воздушные линии электропередачи;

- понизительные подстанции;

- организованные источники нагретых выбросов в атмосферу;

- производственные и коммунальные территории;

- несанкционированные свалки;

- кладбища;

- нарушенные территории.

Водоохранные зоны устанавливаются в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ).

Границы санитарно-защитных зон и санитарных разрывов производственных, коммунальных и прочих объектов ввиду отсутствия расчетных (предварительных и окончательных) размеров СЗЗ в материалах генерального плана приняты как ориентировочные в соответствии с классификацией санитарной опасности объектов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Границы санитарно-защитных зон понизительных подстанций ввиду отсутствия ориентировочных, предварительных и окончательных размеров СЗЗ в материалах генерального плана поселения учтены по аналогам в соответствии с расчетными параметрами (методические рекомендации НИИ гигиены и санитарии им. А. Н. Марзеева) и откорректированы (с точностью, обеспечиваемой подосновой и масштабом схемы) с учетом экранирующего влияния прилегающих к подстанциям объектов.

Размеры охранных зон линий электропередачи приняты в зависимости от их напряжения (кВ) в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 Вольт» (М., Энергоатомиздат, 1984) и                                         СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03.

# 9. Система обслуживания населения

## 9.1 Учреждения образования

### 9.1.1 Детское дошкольное образование

В пределах СП Бахмутский сельсовет расположено 1 детское дошкольное учреждение – детский сад в с.Бахмут   . Общая численность мест в ДДУ СП Бахмутский сельсовет составляет – 56, фактически занято 25, т.е. загрузка ДДУ составляет 44,6 %.

Характеристика ДДУ приводится ниже в таблице 9.1.1.1

Таблица 9.1.1.1

Данные о ДДУ расположенных на территории СП Бахмутский сельсовет

| Название учреждения | Адрес | Год постройки | Вмести мость | Площадь, м2 | % износа | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проект. | факт. |  |  |  |
| ДОУ «Малыш» | с.Бахмут пер.Советский | 1970 | 56 | 25 | н\д | 55 | Удовл. |

Материально-техническое состояние здания детского сада удовлетворительное.

.

### 9.1.2 Общеобразовательные школы

По данным за 2012 год образовательная сеть СП Бахмутский сельсовет представлена двумя  структурными элементами образования – школа  в селе Бахмут и   филиал  школы  в д.Ямансарово.

# Таблица 9.1.2.1

# Характеристика общеобразовательных школ СП  Бахмутский сельсовет

| Название учреждения | Адрес | Год пост-ройки | Проектная вмести-мость | Факти-ческая вмести-мость | Состо-яние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ ООШ | с.Бахмут, ул.Советская,39 | 1968 | 350 | 113 | Удовл. |
| Филиал МБОУ ООШ | д.Ямансарово, ул.Школьная, 1 | 1987 | 196 | 4 | Удовл. |

Материально-техническое состояние зданий школ  удовлетворительное.

Общая численность мест в школе составляет – 546 мест, фактически занято 117, т.е. загрузка СОШ составляет 21,4 %.

Микрорайон муниципального общеобразовательного учреждения средних общеобразовательных школ СП Бахмутский сельсовет с.Бахмут, д.Ямансарово, включают в себя обслуживание всех населённых пунктов СП.

### 9.1.3 Специальные учебные заведения и учреждения дополнительного образования

В пределах СП Бахмутский сельсовет учреждений дополнительного образования нет.

## 9.2 Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

### 9.2.1 Амбулаторно-поликлиническое лечение

На территории СП Бахмутский сельсовет расположено: ФАП в д.Бахмут, д.Ямансарово.

Анализ состояния материально-технической базы здравоохранения показал, что многолетний дефицит бюджетного финансирования системы здравоохранения привел к физическому и моральному упадку материально-технической базы муниципальных лечебно-профилактических учреждений. В сложившейся ситуации не только невозможно внедрять и развивать новые технологии в оказании медицинской помощи, что в свою очередь позволило бы сократить сроки лечения больных, следовательно, и сократить расходы на здравоохранение, но и крайне трудно сохранять уже внедренные методы диагностики и лечения.

Положительная тенденция в этом направлении наметилась в последнее время: по национальному проекту «Здоровье» часть оборудования в участковой больнице и  в трех ФАП была заменена более современным.

### 9.2.2 Учреждения социального обеспечения

В СП Бахмутский сельсовет нет учреждений социального обслуживания граждан (отделения социальной помощи на дому, отделы социально-бытового обслуживания граждан).

## 9.3 Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

На территории СП Бахмутский сельсовет (в с. Бахмут, д.Ямансарово) расположены 2  спортивные площадки. Также на территории Бахмутский сельсовет имеются 1 спортивный зал.

Основной проблемой на сегодняшний день в сфере физкультуры и спорта является нехватка спортивных сооружений в СП Бахмутский сельсовет, которая тормозит дальнейшее развитие массового спорта и не способствует привлечению большего количества занимающихся физической культурой и спортом.

В целом же в СП Бахмутский сельсовет уделяется внимание развитию данного сектора социальной системы. На его территории реализуется Программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации" на 2006-2015 годы .В рамках этой программы предполагается строительство новых спортивных площадок и спортивных сооружений..

## 9.4 Учреждения культуры и искусства

В СП Бахмутский сельсовет расположены 2 сельских дома культуры вместимостью 380 человек. Кроме того в СП Бахмутский сельсовет действует 2  публичная библиотеки, число книг и журналов в которой составляет 31106 ед.

| Название учреждения | Адрес | Год пост-ройки | Проектная вмести-мость | Факти-ческая вмести-мость | Состо-яние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СДК | с.Бахмут ул.Советская,41 | 1986 | 300 | 300 | удов. |
| СК | д.Ямансарово, ул.Школьная, 1 | 1987 | 80 | 80 | удов. |
| Библиотека | с.Бахмут ул.Советская,41 | 1986 | - | 22000экземляров | удов. |
| Библиотека | д.Ямансарово, ул.Школьная, 1 | 1987 | - | 9106 экземпляров | удовл. |

Географическое положение Бахмутский сельсовет– приближенность к районному центру, дает выгодное преимущество жителям поселения, позволяющего активно сотрудничать с районными структурами: киновидеоцентром, районной библиотекой, с областными театрами. Таким образом, можно сказать  о том, что СП Бахмутский сельсовет обеспечено всеми видами повседневных и периодических услуг сферы культуры.

## 9.5 Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания

### 9.5.1 Предприятия торговли

На территории СП Бахмутский сельсовет расположено 8 магазинов розничной торговли.

Учреждения торговли в СП   представлены только первичной ступенью обслуживания, расположенные в жилых кварталах населённых пунктов. Имеет место частная торговля, продуктами, произведёнными на собственных участках.

Учреждения периодической ступени обслуживания (рыночные комплексы) в СП Бахмутский сельсовет не представлены.

| Название учреждения | Адрес | Профиль предприятия | Количество работников, операционных окон, кресло и т.д. | Площадь помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИП Юлия | С.Бахмут ул.Центральная,1А | Маг. | 1 | 48,0 |
| ИП Вита | с.Бахмут ул.Центральная,1 | павильон | 1 | 18,0 |
| ИП Жасмин | д.Тюканово 2-е, ул.Интернациональная | Маг. | 1 | 23,3 |
| ИП Надежда | д.Тюканово 2-е, ул.Интернациональная | павильон | 1 | 10,0 |
| ЧП Биккулов | Д.Тимербаево, ул.Центральная, 74 | павильон | 1 | 8,0 |
| ПО « Куюргаза» № 81 | с.Бахмут ул.Центральная,2 | Маг. | 1 | 96,0 |
| ПО « Куюргаза» № 91 | д.Тимербаево, ул.Центральная, 35 | Маг. | 1 | 50,0 |
| ПО « Куюргаза» № 88 | д.Кинья-Абыз, ул.Биктимирова, 17 | Маг. | 1 | 40,0 |

В целом развитие торговли идёт динамично, строительство новых объектов и реконструкция существующих происходят в соответствии с требованиями рынка – обеспечения соответствующего предложения на имеющийся в поселении спрос.

### 9.5.2 Предприятия общественного питания, бытового обслуживания

На территории СП Бахмутский сельсовет нет предприятий общественного питания и бытового обслуживания.

## 9.6 Коммунальные объекты

Гостиничных комплексов на территории СП Бахмутский сельсовет нет. Согласно рекомендуемой норме СНиП 2.07.0189* количество мест в гостиницах устанавливается из расчётов: на 1 тыс. чел. населения – 6 мест.

# Общественные уборные.

СП Бахмутский сельсовет не имеет общественных уборных. Потребность согласно рекомендуемой СНиП 2.07.01-89* норме – 1 прибор на 1 тыс. чел.

# Бани.

В СП Бахмутский сельсовет нет  бани. Потребность согласно рекомендуемой норме СНиП 2.07.01-89* для СП Бахмутский сельсовет составляет 12 мест.

# Кладбища.

На территории СП Бахмутский сельсовет расположены 5 кладбищ.

# Пожарное депо.

В СП Бахмутский сельсовет имеется пожарного депо на 1 автомашину.

| Название учреждения | Адрес | Профиль предприятия | Площадь помещения |
| --- | --- | --- | --- |
| Пожарное депо | с.Бахмут | Пожар- ное депо | 60,0кв.м |

# 10. Строительный комплекс

## 10.1 Производство строительных материалов

В силу того, что СП Бахмутский сельсовет специализируется главным образом на сельском хозяйстве, промышленность строительных материалов в СП не представлена.

## 10.2 Подрядно-строительные организации

На территории СП Бахмутский сельсовет собственных подрядно-строительных организаций нет.

Основную строительно-подрядную деятельность на территории Бахмутский сельсовет осуществляют организации, расположенные в районном центре.

## 10.3 Жилищно-гражданское строительство

Жилищное строительство в СП Бахмутский сельсовет представлено только индивидуальным. В муниципальном образовании имеется учет семей, стоящих на очереди на получение жилья, но  нет строительства самого жилья. Таким образом, можно судить о большой нехватки нового жилого фонда и низкой степени реализации федеральных и республиканских  программ.

Необходимо оживление усадебного жилищного строительства, в том числе стимулирование их за счёт республиканских и федеральных программ по поддержке населения СП Бахмутский сельсовет .

# 11. Инженерная инфраструктура

## 11.1 Водоснабжение и водоотведение

В разделе «Водоснабжение и водоотведение» в составе Генерального плана разработаны мероприятия по развитию систем инженерного оборудования сельского поселения, направленные на комплексное инженерное обеспечение жилых кварталов, модернизацию и реконструкцию устаревших инженерных коммуникаций и головных источников, внедрение политики ресурсосбережения.

### 11.1.1 Водоснабжение

Водоснабжение СП Бахмутский сельсовет осуществляется из артскважин. На территории поселения 4 акважины.

Водопроводные сети ветхие 1980 –х годов, средний процент износа которых составляет 90%. Периодически проводится ремонт по устранению порывов. Ремонт проводится на средства собранные от населения за питьевую воду. Протяженность водопроводной сети  населенных пунктов расположенных на территории сельского поселения:

- с.Бахмут-  6,5 км, материал труб - чугун

- д.Тюканово 2-е -   6,0 км, материал труб - сталь

- д. Кинья- Абыз – 2,6 км, материал труб – сталь

- д.Тимербаево – 2,8 км., материал труб – сталь.

По микробиологическим показателям, вода, подаваемая в системы централизованного водоснабжения из подземных источников, в целом соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01.

Население пользуется водой из артезианских скважин. Среднесуточный отпуск воды населению и коммунально-бытовым предприятиям в расчете на одного жителя составляет 90,0 литров.

Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения, сооружений и сетей приняты согласно СНиП 2.04.02-84*.

### 11.1.2 Зоны санитарной охраны

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения, предусматриваются зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, которые включают три пояса (СанПиН 2.1.4.1110-02):

I – пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору.

II, III – пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах 2, 3 поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока.

### 11.1.3 Водоотведение

СП Бахмутский сельсовет не имеет единых централизованных систем водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод.

Системы водоотведения в поселении не существует.

В сельских населенных пунктах канализованы, в основном, объекты социальной сферы, канализация накапливается в выгребах с последующим вывозом.

Требования к очистке сточных вод предъявляются согласно нормативных документов: Водного Кодекса РФ, Закона РФ «Об охране окружающей природной среды», Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

## 11.2 Газоснабжение

Газоснабжение Куюргазинского района осуществляется от АГРС-80 «Канчура», АГРС-30 «Николаевка», АГРС «Бугульчан», АГРС «Якшимбетово».

Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

СП Бахмутский сельсовет в настоящее время снабжается природным газом.

Из 4 населенных пунктов сельского поселения газифицировано - четыре  населенных пункта.

В настоящее время источником газоснабжения природным газом потребителей СП Бахмутский сельсовет является существующий подземный газопровод высокого давления (30-40 атм.).

СП Бахмутский сельсовет муниципального образования предусматривается следующим категориям потребителей:

- на индивидуально-бытовые нужды населения: приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд;

- на отопление жилых и общественных зданий;

- на отопление и нужды коммунально-бытовых потребителей.

## 11.3 Теплоснабжение

Сельские населённые пункты, расположенные на территории Бахмутский сельсовет, застроены, в основном, одноэтажными жилыми домами с газовым отоплением, в последнее время частично с печным  отоплением.

Для теплоснабжения на территории СП Бахмутский сельсовет имеются 9 котельных, используемых для отопления общественных зданий:

| Название учреждения | Адрес | Год постройки | Теплоснабжение/ марка котла |
| --- | --- | --- | --- |
| МБОУ ООШ с.Бахмут | с. Бахмут ,ул.Гагарина,1 | 1971 | Газовое/РС-А100 |
| МБДОУ дет.сад. «Березка» с. Бахмут | с. Бахмут, ул. Юбилейная,20, | 1976 | Газовое/КСГ-100 |
| Филиал МБОУ СОШс. Абдулово ООШ д. Кинья-Абыз | д. Кинья-Абыз, ул. 40 лет Победы,4 | 1993 | Электрическое/КСГ-100 |
| Филиал МБОУ СОШ с.Абдуло- во ООШ д. Тимербаево | д. Тимербаево, ул.Центральная,106 | 1992 | Электрическое/КСГ-100 |
| Бахмутский СДК | с. Бахмут, ул.Центральная,5 | 1929 | Газовое/ Ишма -100 |
| Свободинская сельская библиотека | с. Бахмут, ул. Гагарина,1 | 1971 | Газовое/РС-А100 |
| Тюкановский СК | д. Тюканово 2-е, ул. Интернациональная, | 1969 | Электрическое/ |
| МУ КИ»Музей Кинзи Арсланова» с клубом | д. Кинья-Абыз,ул. 40 лет Победы,2 | 2001 | Электрическое/ЭПО-108 |
| Тимербаевский СК | д. Тимербаево, ул.Центральная, | 1969 | Электрическое/КСГ-100 |

## 11.4 Энергоснабжение

Потребителями электроэнергии в СП Бахмутский сельсовет района  Куюргазинский район  являются общественные здания, предприятия сельского хозяйства, жилая застройка с административно-бытовыми и коммунальными предприятиями.

Основными источниками электроснабжения района являются подстанция ПС «Бахмут». На территории СП Бахмутский сельсовет имеются 17 подстанций. По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители Куюргазинского района относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

## 11.5 Связь

На территории Куюргазинского района и СП Бахмутский сельсовет население, органы управления и промышленные объекты обеспечиваются услугами связи и информатизации в достаточном объеме и нормального качества.

Услуги почтовой связи населению СП Бахмутский сельсовет предоставляет ФГУП «Почта России». В поселении 1 почтовое отделение (в с.Бахмут).

Телефонная связь в районе и СП обеспечивается основным оператором связи «РОСтелеком».

В СП Бахмутский сельсовет проводное вещание отсутствует, вещание ведется по эфиру на УКВ диапазоне. Интенсивно развивается беспроводная (сотовая) связь. Основные операторы сотовой связи – «МТС», «Мегафон», «Билайн».

# 12. Транспортный комплекс

## 12.1 Внешний транспорт

Внешний транспорт в СП Бахмутский сельсовет представлен одним видом: автомобильным. Обслуживание железнодорожным транспортом осуществляется через железнодорожный вокзал в г.Кумертау.

### 12.1.1 Водный транспорт

Водный транспорт поселения представлен плавсредствами частных лиц.

### 12.1.2 Автомобильный транспорт

Основная доля перевозок грузов и особенно пассажиров падает на автомобильный транспорт, как наиболее доступный вид транспорта.

Дороги федерального значения отсутствуют на территории сельского поселения. Основными автомобильными магистралями, проходящими по поселению, являются:

Межмуниципальные  дороги:

| Наименование дороги | Протяженность в границах поселения, км | Собственник | Ширина дороги, м | Покрытие дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Бахмут – с.Ермолаево | 12 | муниципальное | 12 | асфальт |

Межпоселковые дороги:

| Наименование дороги | Протяженность в границах поселения, км | Собственник | Ширина дороги, м | Покрытие дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Бахмут –с.Покровка | 3 | АСП Бахмутский сельсовет | 9 | асфальт |
| с.Бахмут –с.Ямансарово | 15 | АСП Бахмутский сельсовет | 9 | гравий |
| с.Бахмут –д.Горный ключ | 7 | АСП Бахмутский сельсовет | 9 | гравий |

Дороги, рекомендуемые к строительству

| Наименование дороги | Протяженность, км |
| --- | --- |
| I. Внутрипоселковые автомобильные дороги |
| с.Покровка, ул.Заречная | 1,4 |
| с.Бахмут, ул.Восточная | 1 |
| II. Дороги между населенными пунктами |

### 12.1.3 Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт на территории поселения отсутствует.

## 12.2 Улично-дорожная сеть

Дорожная сеть поселения представляет собой сложную схему, основанную на сочетании исторически сформировавшихся планировочных схем линейной, комбинированной и прочих:

| Наименование населенного пункта | Наименование улицы | Собственник | Протяженность/ширина, км/м | Интенсивность движения | Вид покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Бахмут | ул.Советская | Бахмутский сельсовет | 2,2/7 | средняя | Асф. |
|  | ул.Октябрьская |  | 0,6/7 |  | Асф. |
|  | ул.Восточная |  | 1,0/7 |  | гравий |
|  | ул.Хохлова |  | 1,1/7 |  | Асф. |
|  | пер.Советский |  | 0,2/7 |  | гравий |
| с.Пакровка | ул.Заречная | Бахмутский сельсовет | 1,4/7 | низкая | гравий |
|  | ул.Подгорная |  | 0,9/7 |  | Асф. |
| д.Красный Восток | ул.Лесная | Бахмутский сельсовет | 1,3/7 | низкая | гравий |
| с.Ямансарово | ул.Салавата Юлаева | Бахмутский сельсовет | 0,8/7 | низкая | гравий |
|  | ул.Школьная |  | 0,4/7 |  |  |
|  | ул.Гагарина |  | 0,2/7 |  |  |
|  | ул.Сагита Алибаева |  | 0,5/7 |  |  |
|  | ул.Молодежная |  | 0,6/7 |  |  |
|  | ул.Лесная |  | 0,3/7 |  |  |
| д.Горный ключ | ул.Назаркинская | Бахмутский сельсовет | 0,7/7 | низкая | гравий |
|  | ул.Баянская |  | 0,25/7 |  |  |
|  | ул.Родниковая |  | 0,2/7 |  |  |
| х.Янги-Аул | ул.Южная | Бахмутский сельсовет | 0,6/7 | низкая | гравий |

### 12.2.1 Магистральные улицы и дороги

Улицы и дороги населённых пунктов поселения представлены как с асфальтовым покрытием, так и грунтовыми и щебёночными.

### 12.2.2 Нагрузки на улично-дорожную сеть

В настоящее время отсутствуют данные исследований, позволяющие объективно оценить размеры транспортных потоков в пределах поселения.

Ввиду того, что работы по определению размеров транспортных потоков не входили в объем работ по генеральному плану, определенный техническим заданием, в настоящей работе оценка транспортных потоков проводилась на основе визуальных обследований внутренних дорог, проведенных авторами.

### 12.2.3 Искусственные сооружения

В СП Бахмутский сельсовет имеется мосты:

Многоуровневые развязки на автомобильных дорогах отсутствуют.

### 12.2.4 Организация транзитного движения

Транзитного движения через СП Бахмутский сельсовет не существует, так как на территории поселения нет производств, экспортирующих свои товары.

## 12.3 Транспорт сельского поселения

### 12.3.1 Автомобильный парк поселения

Автопарк  СП Бахмутский сельсовет составляет :

| Вид автотранспортных средств | Количество |
| --- | --- |
| Общее количество автотранспортных средств, шт. | 285 |
| в т.ч. грузовых | 7 |
| в т.ч. автобусов | - |
| в т.ч. легковых | 3 |
| Из них в личной собственности граждан, шт. | 275 |
| в т.ч. грузовых | 5 |
| в т.ч. автобусов | - |
| в т.ч. легковых | 270 |

### 12.3.2 Общественный транспорт

Основными автобусными маршрутами в СП Бахмутский сельсовет являются маршрут Кумертау-Ермолаево-Бахмут:

### 12.3.3 Организация мест стоянки и долговременного хранения транспорта сельского поселения

Хранение автотранспорта граждан происходит на приусадебных участках или в гаражах, находящихся в личной собственности граждан. Гостевые стоянки находятся в населенных пунктах в карманах местных проездов. Грузовой автотранспорт хранится на соответствующих автобазах, предприятиях, гаражах и т.д.

# 13. Инженерная подготовка территории

## 13.1 Вертикальная планировка

Вертикальная планировка территории населенных пунктов сельского поселения предусматривает высотное положение основных улиц и проездов с учетом обеспечения поверхностного стока дождевых и талых вод при максимальном сохранении рельефа.

| № п/п | Инженерные коммуникации | Кол-во | Процент износа | Год постройки | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водяные скважины | 9 |  |  |  |
| 2 | Водонапорная башня | 9 |  |  |  |
| 3 | Водопроводная сеть: 1. с. Ямансарово 2. с. Покровка 3. д. Красный Восток 4. д. Горный Ключ 5. с. Бахмут 6. х. Янги-Аул | 15,5 км 3,8 км 2,9 км 1,6 км 1,7 км 4,9 км 0,6 км | 70% | 1970 1989 1989 1970 1970 1970 | 30% пластиковые 70% стальные |

Высотная увязка произведена в пределах всех улиц и проездов населенных пунктов сельского поселения с точностью, допускаемой масштабом и сечением рельефа. Продольные уклоны приняты согласно СНиП 2.07.01-89.

## 13.2 Мероприятия по защите поселения от затопления

Цель инженерной защиты территории – улучшение физических характеристик территории поселений, чтобы сделать их максимально пригодными и эффективными для промышленного и гражданского строительства, защиты от неблагоприятных физико-геологических 
процессов – затопления во время половодий и паводков, повышения уровня грунтовых вод, просадочных свойств грунта и т.п.

В инженерной подготовке территорий поселений (особенно с неблагоприятными природными условиями) организация стока поверхностных вод является одним из важнейших мероприятий, предупреждающих повышение уровня грунтовых вод и проявления просадочных свойств грунта, и т.д.

Информация об имеющейся ливневой канализации в населенных пунктах района и проектах, касающихся развития системы ливневой канализации, отсутствует. Отсутствие систем ливневой канализации не только сказывается на уровне благоустройства поселений, но и приводит к подтоплению территорий.

## 13.3 Мероприятия по благоустройству водоемов

Основными источниками водоснабжения СП Бахмутский сельсовет  служат подземные воды. К поверхностным относятся реки, ручейки, пруды.

Меры по их охране предусмотрены в Правилах охраны поверхностных вод, утвержденных Госкомприроды СССР от 21.02.91 г.

Поверхностные воды охраняются от засорения, истощения и загрязнения. C целью защиты поверхностных вод от загрязнения предусматривается ряд мероприятий, в частности: мониторинг водных объектов; создание водоохранных зон; очистка и обеззараживание подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения и других целей.

Ширина водоохраной зоны устанавливается согласно постановлению Правительства РФ №1404 от 23.11.1996 г. «Об утверждении Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах».

Охрана подземных вод. Поверхностная гидросфера неразрывно связана с атмосферой, подземной гидросферой, литосферой и другими компонентами окружающей природной среды. Поэтому, учитывая взаимосвязь всех ее экосистем, нельзя обеспечить чистоту поверхностных водоемов и водотоков без соответствующей защиты подземных вод. Последнее заключается в предотвращении истощения запасов подземных вод и предохранении их от загрязнения.

Согласно статьи 1 Водного кодекса Российской Федерации подземные воды — это воды, в том числе минеральные, находящиеся в подземных водных объектах. При этом подземные воды и вмещающие их горные породы признаны единым водным объектом.

В целях борьбы с истощением запасов пресных подземных вод, являющихся стратегическим резервом для питьевого водоснабжения будущих поколений, предусматриваются следующие мероприятия:

- рациональное размещение водозаборов по площади;

- регулирование режима водоотбора подземных вод;

- уточнение величины эксплуатационных запасов (чтобы не допустить их истощения).

Борьба с загрязнением подземных вод включает профилактические и специальные мероприятия. Профилактические меры являются основными, поскольку требуют наименьших затрат. Специальные мероприятия направлены в первую очередь на изоляцию источников загрязнения от остальной части водоносного горизонта, перехват загрязненных подземных вод с помощью дренажа или откачки их из специальных скважин.

Важнейшей профилактической мерой предупреждения загрязнения подземных вод в районах водозаборов служит устройство вокруг них зон санитарной охраны (ЗСО).

Зона санитарной охраны устанавливается для охраны водных скважин, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, от бактериологического и химического загрязнения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

# 14. Благоустройство

Основные направления, связанные с улучшением функциональных и эстетических качеств уже подготовленных в инженерном отношении территорий, относятся к работам по благоустройству. Значение как городского, так и сельского благоустройства очень велико. По уровню благоустройства можно судить не только о качестве инженерного обеспечения в городе или селе, но и о качестве работы органов исполнительной власти.

Федеральный закон № 131 от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» закрепил ответственность органов местного самоуправления за благоустройство территории. Состояние благоустройства административного центра поселения выступает своеобразным «фасадом», по содержанию которого население определяет качество среды обитания и уровень работы органов исполнительной власти.

На территории СП Бахмутский сельсовет нет  леса, имеются лесонаждения. На территории поселения лесонасаждениями  занято 29,4га территории, что составляет 0,2 % от общей площади поселения.

В пределах застроенной части населённых пунктов выделяется селитебная территория, промышленно-коммунальная, транспортная территория.

В основном, в застроенной части населённых пунктов расположены рекреационные территории. Вне пределов застроенной части населённых пунктов, но в пределах границ поселения расположены кладбища и территории сельскохозяйственного назначения, выступающие в качестве резерва жилой застройки.

Рекреационные территории представлены водоохранными зонами реки Сантлыюрт , р.Багурла , р.Куяныш и р.Белая, ручейков и прудов. В структуре селитьбы находятся зеленые насаждения в сёлах. Отсутствие системы организованных зеленых насаждений в пределах селитебных территорий являются одним из недостатков планировочной структуры поселения. Этот недостаток не компенсируется наличием пространных рекреационных зон за пределами застроенной части населённых пунктов.

Площадь рекреационных территорий в поселении составляет 0,98 га.

В целом же, население СП Бахмутский сельсовет плохо обеспечено жилищной площадью. Неплохо выглядит благоустройство жилищной площади.

Генеральным планом предусматривается мероприятия как по реконструкции существующих объектов благоустройства, так и по строительству новых объектов с применением качественно новых материалов и технологий.

## 14.1 Искусственные покрытия

Основным функциональным объектом благоустройства выступают искусственные покрытия (одежды) дорог, улиц, тротуаров, пешеходных дорожек и различных площадок. Искусственные покрытия должны обладать достаточной прочностью, обеспечивающей их устойчивость под динамической и статической нагрузкой в различные времена года в зависимости от их назначения.

Анализ селитебных, промышленных и коммунально-складских зон Бахмутский сельсовет выявил относительно недостаточную обеспеченность территории различными видами искусственных покрытий, а состояние качества, уже существующих покрытий, не всегда находится в удовлетворительном состоянии. Качество покрытий возрастает от периферийных районов к центру поселения. Основной применяемый материал асфальтобетон.

В течение последних 5 лет Администрацией района привлечены средства для строительства, реконструкции и ремонта дорожных покрытий сельских улиц и площадей, но темпы работ достаточно низкие.

Существенным недостатком состояния искусственных покрытий в сельском поселении, как и во многих городах области, является состояние покрытий тротуаров, прилегающих к селитебным территориям, где выполняется массовый перевод жилых помещений в нежилые, и представляющие собой «лоскутное одеяло» из различных сортов тротуарной плитки, камня и асфальтовых покрытий, выполненных в разное время и с различным качеством, а в ряде случаев с нарушением проектных отметок улиц. В результате не только ухудшается внешний вид улицы, но и создаются препятствия для стока ливневых вод и неудобства для передвижения пешеходов, особенно инвалидов.

Вторым серьёзным недостатком является плохое состояние покрытий проездов и тротуаров на внутриквартальных и дворовых территориях, вызванное отчасти низким качеством выполненных работ, неправильной эксплуатаций и длительным отсутствием работ по капитальному ремонту.

## 14.2 Озеленение территории

Зелёные насаждения – один из важнейших элементов благоустройства городов и крупных населённых пунктов. Окружающая среда оказывает значительное влияние на человека, поэтому в системе различных мероприятий по сохранению и улучшению окружающей среды важное место отводится озеленению урбанизированных территорий.

Озеленённые территории обладают многими положительными свойствами: поглощают углекислоту, обогащают воздух кислородом, служат средством защиты от пыли, загрязнений атмосферного воздуха отходами промышленного производства и транспорта, в определённых условиях защищают от шума. Зелёные массивы улучшают микроклиматические условия, поскольку снижают силу ветра, увеличивают влажность воздуха, регулируют тепловой режим. Значительную роль играют зелёные насаждения в формировании архитектурно-художественного облика городов и населённых пунктов.

Систему зелёных насаждений территории СП Бахмутский сельсовет можно подразделить на:

- зелёные насаждения общего пользования на территории улиц;

- зелёные насаждения ограниченного пользования на территориях детских дошкольных учреждений, учреждения культуры, спорта и т.п.;

- зелёные насаждения специального назначения в санитарно-защитных зонах, на территории предприятий, учреждений и на водоохранных территориях.

В настоящее время (при норме на одного жителя 21 м2 озеленённых территорий общего пользования с учётом рекреационных территорий) необходимо более 4,0 га озеленённых территорий общего пользования.

В рамках улучшения ситуации с обеспеченностью зелёными насаждениями и их состоянием в СП Бахмутский сельсовет необходимо проводить весенние и осенние месячные субботники по благоустройству и озеленению территорий, производить массовую посадку деревьев и кустарника с расширенным видовым составом, улучшать качество посадочного материала.

## 14.3 Благоустройство водотоков и водоёмов

По территории СП Бахмутский сельсовет имеются реки, ручейки, имеет достаточное количество естественных и искусственно созданных водоёмов, представленных главным образом небольшими  прудами.

Современное состояние поверхностных вод определяется как их природными свойствами (водным, температурным режимом, характеристиками химического стока и др.), которые в совокупности характеризуют способность к самоочищению, так и характером и уровнем антропогенных нагрузок на водосборе.

Уровень благоустройства водоёмов низкий, на некоторых участках они сильно захламлены. В основном водоёмы используются для хозяйственных и бытовых нужд. Санкционированных пляжей нет.

## 14.4 Малые формы

Важный элемент благоустройства города или крупного населённого пункта – малые архитектурные формы. При умелом использовании они позволяют существенно обогатить архитектурно-эстетический облик поселения даже при сравнительно ограниченных финансовых средствах.

В административном центре сельского поселения необходимы доски объявлений, рекламные конструкции, витрины, дорожные знаки, указатели, беседки, ограды, скамейки, осветительные приборы и конструкции и большое количество других функциональных и декоративных элементов. Малые архитектурные формы более других элементов благоустройства должны соответствовать своему окружению – архитектуре жилых, общественных, производственных зданий, характеру зелёных насаждений, масштабу пространств, рисунку и фактуре искусственных покрытий и т.д.

Обеспеченность малыми архитектурными формами в СП Бахмутский сельсовет достаточно низкая. Основная деятельность по благоустройству сводится на спиливание деревьев, вывоз мусора и скашивание травы.

## 14.5 Освещение

Освещение – это средство не только для обеспечения нормального светового режима, но и для выявления архитектурных достоинств застройки в тёмное время суток. Освещение – могучее средство пропаганды, информации и рекламы. Хорошее, грамотно выполненное освещение ассоциируется у населения с безопасностью, надёжностью, достатком и успехом. Научно доказана зависимость: уровня освещённости улиц и уровня уличной преступности на них, уровня освещённости и уровня аварийности на дорогах.

Освещённости сельских территорий в вечернее и ночное время – одна из важных задач благоустройства сельских населённых пунктов. Освещение в населённых пунктах осуществляется правильным подбором искусственных источников света, помещённых в определённых местах и на определённой высоте с соответствующим расстоянием между ними.

В настоящее время большая часть застроенных территорий Бахмутский сельсовет имеет низкую степень освещенности:

|  | По состоянию На 01.01.2013 г. |
| --- | --- |
|  | Кол-во | % |
| 1.Всего действующих светоточек в населенных пунктах ед. | 58 | 100 |
| в том числе: |  |  |
| Светильники с ртутными лампами, ед | 58 | 100 |
| 2. Общая протяженность улиц, проездов, набережных в населенных пунктах, км. | 10,0 |  |
| 3. Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных в населенных пунктах, км | 10,0 | 100 |

## 14.6 Мусороудаление и мусоропереработка

Одной из острейших экологических проблем не только для СП Бахмутский сельсовет, но и всего Куюргазинского муниципального района в целом, является загрязнение окружающей природной среды отходами производства и потребления. В последнее время резко возросло количество несанкционированных свалок близ дорог, гаражей и мест отдыха. В сельских населённых пунктах растёт загрязнение хозяйственно-бытовыми отходами.

На территории СП Бахмутский сельсовет имеется две свалки и один скотомогильник.

# Text boxes

угодьями

сельскохозяйственными

заняты

лесными землями

транспорта

заняты землями застройки и

На земли водного фонда

0,93%

3,4%

0,04%

54,1%